## Slide 1
Equipo de Protección
Personal
School of Continuing Education
& Professional Development

## Slide 2
OSHA - Susan Harwood Training Grant
DISCLAIMER: This material was produced under grant number SH 208 32–SH–0 from the Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor. It does not necessarily reflect the views or policies of the U. S. Department of Labor, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply endorsement by the U. S. Government. The U.S. Government does not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process disclosed. COPYRIGHT INFORMATION: This material is the copyrighted property of Miami Dade College. By federal regulation, OSHA reserves a license to use and disseminate such material for the purpose of promoting safety and health in the workplace. Miami Dade College hereby authorizes employers and workplace safety and health professionals to use this material, distributed by or through OSHA, in their workplaces or practices in accordance with the guidance contained in the material. To this end, permission is granted to use such copyrighted material solely for non-commercial, instructional, personal, or scholarly purposes. The material may be used and incorporated into other workplace safety and health programs on the condition that no fee may be charged for the subsequent use of the material. Use of the material for any other purpose, particularly commercial use, without the prior, express written permission of the copyright owner/s is prohibited. Furthermore, any modification to the material is prohibited without the prior, express written permission of the copyright owners.

## Slide 3: Equipo de Protección Personal
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Obligación del empleador de brindar un ambiente libre de riesgos.
Protección contra peligros potenciales.
Propósito del Equipo de Protección Personal o EPP.

## Slide 4: ¿Qué es el EPP?
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Ropa y accesorios
Creación de una barrera
Protección de la cabeza
Protección de ojos y rostro
Protección de oídos
Protección de manos
Protección de pies
Protección de la respiración

## Slide 5: Equipo de Protección Personal
OSHA - Susan Harwood Training Grant
El EPP se selecciona según los peligros de trabajo que usted enfrenta específicamente.
¿Quién paga el EPP?
Cuando los empleados suministran EPP.

## Slide 6: Controles de Ingeniería
OSHA - Susan Harwood Training Grant
El EPP se considera siempre considera un recurso extremo.
Protección de tipo provisional.
La primera opción siempre será eliminar el peligro.
Ejemplos:
Especificación del diseño inicial.
Sustitución de materiales por los menos nocivos.
Cambio del proceso.
Cercado del proceso.
Aislamiento del proceso.

## Slide 7: Controles de Práctica Laboral
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Los empleados pueden alterar el proceso
Ejemplos:
  Rotación de trabajo
  Método húmedo
  Higiene personal
  Tareas de maestranza
  Incremento del mantenimiento

## Slide 8: Peligros en el Empleo
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Ejemplos de peligros en el empleo:
Ruido
Químicos
Impacto accidental
Objetos filosos
Partículas expelidas
Polvo y vaporizaciones
Luz intensa
Vibraciones

## Slide 9
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Lo que Usted
Debe Conocer

## Slide 10: Acerca del EPP
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Usted debe conocer
Las limitaciones del EPP
Cómo usar el EPP
Cuándo usar el EPP
Revisación previa al uso
Reemplazo
Limpieza y conservación

## Slide 11: Limitaciones del EPP
OSHA - Susan Harwood Training Grant
El EPP funciona como una barrera entre usted y un peligro
El EPP no lo protegerá si:
  No está diseñado para ese peligro en específico.
  Está dañado o gastado.
  No ha sido adecuadamente ajustado.

## Slide 12: Uso del EPP
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Para que el EPP lo proteja eficazmente
Úselo en la forma en que se le enseñó a hacerlo.
Úselo únicamente ante el peligro específico para el cual fue diseñado.

## Slide 13: Revisar antes de usar
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Antes de usar su EPP, revise si este tiene:
  Partes gastadas o dañadas.
  Filtraciones, cuarteaduras o deformidades.
  La limpieza requerida.
  La talla indicada.

## Slide 14: Reemplazo
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Si algún EPP está gastado o dañado
Repárelo o reemplácelo de inmediato.
No trabaje sin un EPP de repuesto.
Avise a su supervisor si necesita un nuevo EPP.

## Slide 15: Limpieza y guardado
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Limpie su EPP regularmente.
No lo guarde donde pueda estar en contacto con:
  Polvo y suciedad
  Químicos
  Luz solar
  Agua

## Slide 16: Programa Escrito sobre EPP
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Se debe establecer un programa escrito sobre EPP para el empleo.
Dos objetivos básicos del programa sobre EPP:
  Proteger al portador.
  Prevenir lesiones.

## Slide 17: Programa exhaustivo sobre el EPP
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Identificación de peligros
Monitoreo médico
Vigilancia del entorno
Selección
Uso
Descontaminación del mantenimiento
Adiestramiento

## Slide 18
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Protección de
Ojos y Rostro

## Slide 19: Proteger sus ojos
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Sus ojos son órganos muy sensibles y se pueden lastimar con facilidad. Los peligros para los ojos incluyen:
  Salpicaduras de químicos
  Chispas, polvo o limallas en el aire
  Altas temperaturas
  Luz ultravioleta o intensa.

## Slide 20: Los peligros específicos incluyen…
OSHA - Susan Harwood Training Grant
IMPACTO - Astillas, máquinas trituradoras, albañilería, trabajo en madera, aserrado, perforación, cincelado, fijación con motor, remachado y lijado.
CALOR - Operación de hornos, colado, fundición, inmersión a temperatura, soldadura.
LUZ o RADIACIÓN - Soldadura con arco eléctrico, soldadura con gas, corte con gas
IRRITACIÓN/CORROSIÓN- Vaporizaciones, polvos, pulverizaciones, salpicaduras.

## Slide 21: Protección del rostro
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Use una máscara cuando exista cualquiera de estos peligros:
  Salpicaduras químicas
  Rociador líquido
  Chispas o astillas expelidas.
  Altas temperaturas
  Máscara especial

## Slide 22: Al usar la máscara…
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Siempre emplee el tipo de protección ocular adecuado con la máscara.
La máscara NO está diseñada para proteger los ojos.

## Slide 23: Tipos de protección ocular
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Lentes de seguridad, para partículas expelidas y situaciones de riesgo bajo.
Anteojos con ranuras de ventilación, para polvo y rocíos que no presenten peligro.
Anteojos sin ranuras de ventilación, para químicos peligrosos.
Lentes oscuros, para luz intensa o rayos ultravioletas.

## Slide 24: Anteojos graduados y protección de los ojos
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Gafas con lentes protectores
Gafas protectoras para usar encima de anteojos graduados
Gafas protectoras que incorporen anteojos graduados.

## Slide 25: Inspección y mantenimiento de la protección ocular
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Mantener los lentes limpios.
Inspeccionarlos y limpiarlos diariamente.
Reemplazar los lentes rayados; al igual que los sucios, pueden ser una fuente de reducción en la visibilidad.
Correas para sujetar las gafas.
Guardado.

## Slide 26
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Protección de la Cabeza

## Slide 27: Cascos
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Los cascos son necesarios para protegerse de
Objetos que caen.
Impactos accidentales
Utilice un casco evaluado para electricidad allí donde existe la probabilidad de contacto con circuitos activos.

## Slide 28: Protección de la Cabeza
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Resistir la penetración
Absorber el impacto de un golpe
Parámetros de ANSI
Z89.1-1986
Z89.1-1997

## Slide 29: Tipos de cascos protectores
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Tipo 1
Tipo 2
Tres clases:
  Clase G
  Clase E
  Clase C

## Slide 30: Construcción de los cascos
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Resistentes al agua
De combustión lenta
Cubierta y suspensión
Bandas ajustables

## Slide 31: Reemplace su casco si...
OSHA - Susan Harwood Training Grant
El sistema de suspensión muestra señales de deterioro como:
  grietas
  desgarro
  partes deshilachadas
El sistema de suspensión no sostiene ya la cubierta dura cuando queda entre 2,5 y 3 centímetros de la cabeza.

## Slide 32: Reemplace su casco si...
OSHA - Susan Harwood Training Grant
El ala o la cubierta está cuarteada, perforada o deforme.
El ala o la cubierta muestran señales de exposición al calor, a químicos, a la luz ultravioleta u otra radiación. Estas señales incluyen:
  Pérdida del brillo de la superficie.
  Pérdida del esmalte
  Descascaramiento

## Slide 33: Inspección y mantenimiento del casco
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Limpieza del casco
Inspección diaria
Exposición a condiciones inusuales
Guardado

## Slide 34
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Protección de los Pies

## Slide 35: Peligros para los pies
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Toneles o herramientas que puedan rodar o caer sobre sus pies.
Objetos agudos como clavos o pinchos que puedan perforar la suela o la parte superior de los zapatos corrientes.
Metal fundido que pudiera salpicar.
Superficies calientes resbaladizas o húmedas.
Químicos corrosivos.

## Slide 36: Condiciones peligrosas
OSHA - Susan Harwood Training Grant
IMPACTO - Llevar o manipular materiales como paquetes, objetos, partes o herramientas pesadas que pudieran dejarse caer.
COMPRESIÓN - Actividades laborales que involucran carros deslizables (carros manuales de manipulación de materiales) o se realizan alrededor de cilindros voluminosos o de tubos pesados.
PERFORACIÓN - Peligro de objetos agudos como clavos, alambres, tachuelas, grapas grandes, chatarra, etc.
QUÍMICAS - Revise la Hoja de Datos sobre Seguridad de Materiales (Material Safety Data Sheet, MSDS) acerca de protección.

## Slide 37: Tipos de protección para los pies
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Tipos de protección para los pies
Zapatos de seguridad
Botas
Calzas

## Slide 38
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Los zapatos de seguridad deben ser sólidos y tener una punta resistente a los golpes. En determinados modelos, las plantillas metálicas sirven para proteger contra heridas de perforación. En ciertos tipos de calzado, se puede encontrar protección adicional, como resguardo del metatarso. Los zapatos de seguridad vienen en una variedad de estilos y materiales, como cuero, botas de goma o modelo Oxford.

## Slide 39: Inspeccione el calzado diariamente
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Asegúrese de que no presente:
  Cuarteaduras, desgarros ni desgaste en la parte superior.
  Desgaste, huecos, desgarros, rajaduras, o pérdida de las líneas de las suelas.
  Separación entre las suelas y la parte superior.

## Slide 40: Requisitos para los zapatos de seguridad
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Solidez
Punta resistente a los golpes
ANSI Z41.1 1967

## Slide 41
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Protección de las Manos

## Slide 42: ¿Por qué usar protección para las manos?
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Quemaduras
Cortes
Electrocuciones
Amputaciones
Absorción de químicos

## Slide 43: Tipos de protección para las manos
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 44: Selección de guantes
OSHA - Susan Harwood Training Grant
No todos los guantes son creados iguales... Asegúrese de que los guantes que usará le protegerán las manos de los peligros específicos del trabajo.
Los guantes químicos no duran por siempre… Comprenda las características químicas y de acostumbramiento de su guante en particular.

## Slide 45: Antes de usarlos…
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Utilice el guante indicado para el trabajo.
Quítese anillos y pulseras.
No use guantes que pudieran quedar trabados en las maquinarias
Revíselos para asegurarse de que no estén gastados o dañados.

## Slide 46: Revisión de los guantes eléctricos
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Agujero, rasgadura, perforación o corte.
Corte de ozono o marca. Cuerpo extraño incrustado.
Hinchazón, ablandamiento, endurecimiento; si se está volviendo pegajoso o inelástico.
Cualquier otro desperfecto que afecte las propiedades aislantes.
Pruébelos con aire antes de cada uso.

## Slide 47
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Protección de los Oídos

## Slide 48: Proteja sus oídos…
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Use protección auditiva cuando se encuentre:
  En áreas de mucho ruido.
  Utilizando sierras eléctricas, herramientas de golpeo, etc.
  Fuera del horario laboral en prácticas de tiro, utilizando herramientas eléctricas, etc.
Reemplace los protectores de oídos inmediatamente si están gastados o dañados.

## Slide 49: Tipos de Protectores de Oídos
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 50
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 51
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 52: Síntomas de pérdida de la audición
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Zumbido en los oídos.
Dificultad para escuchar conversaciones normales.
Los ruidos se escuchan amortiguados o “borrosos”.

## Slide 53: La protección auditiva debe…
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Mantenerse limpia.
Quedar ajustada a la cabeza o dentro del oído.
Estar libre de espacios o rajaduras.

## Slide 54: Equipo de Protección Contra Caídas
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Cuerdas de salvamento
Seguridad
Cordones

## Slide 55
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Las cuerdas de salvamento, los arneses de seguridad y los cordones se usan para la protección contra caídas. Las cuerdas de salvamento, los arneses de seguridad y los cordones deben ser utilizadas solamente como salvaguardas del empleado. Cualquier cuerda de salvamento, arnés de seguridad o cordón que hayan sido sometidos a cargas de servicio, a diferencia de los utilizados en pruebas de carga estática, deberán ser retirados inmediatamente y dejar de ser utilizados por los empleados. Las cuerdas de salvamento deben quedar aseguradas por encima del punto de operaciones a un punto de anclaje o un elemento de la estructura capaz de soportar un peso muerto de 5,400 libras como mínimo.

## Slide 56
OSHA - Susan Harwood Training Grant
¿Qué más?

## Slide 57: Otros peligros
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Chalecos salvavidas y muerte por ahogo
Traslado de vehículos
Prendas reflectoras

## Slide 58
OSHA - Susan Harwood Training Grant
EPP...
es su protección

## Slide 59: Protéjase
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Use el EPP que corresponda al peligro.
Inspeccione su EPP antes de usarlo.
Reemplace el EPP dañado o gastado.
Guarde su EPP adecuadamente de tal manera que esté listo para el uso siguiente.
Mantenga su EPP limpio.
Notifique a su supervisor si necesita un EPP nuevo.