## Slide 1: Unidad 1: P1 Revisión
Cuando describe las diferencias entre SPF de baja presión (LP) y SPF de alta presión (HP), ¿cuál de las siguientes declaraciones no es verdadera?
La SPF LP se aplica en volúmenes más pequeños que la SPF HP.
Los productos SPF LP usan tambores grandes de 55 galones para almacenar los químicos lado-A y lado-B.
La SPF LP típicamente se rocía a temperatura ambiente, comparada con la SPF HP que se calienta a temperaturas de entre 120 a 150 °F mientras se rocía.
La SPF LP se presuriza a menos de 250 psi comparada con la SPF HP que típicamente se presuriza a 1000 a 1300 psi.
Notes: Cuando describe las diferencias entre SPF de baja presión (LP) y SPF de alta presión (HP), ¿cuál de las siguientes declaraciones no es verdadera?
La SPF LP se aplica en volúmenes más prqueños que la SPF HP.
Los productos SPF LP usan tambores grandes de 55 galones para almacenar los químicos lado-A y lado-B.
Las SPF LP generalmente son rociadas a temperatura ambiente comparadas con las SPF HP que se calientan a temperaturas de 120-150 °F mientras se rocían.
La SPF LP se presuriza a menos de 250 psi comparada con la SPF HP que típicamente se presuriza a 1000-1300 psi.

## Slide 2: Unidad 1: P1 Revisión
Cuando describe las diferencias entre SPF de baja presión (LP) y SPF de alta presión (HP), ¿cuál de las siguientes declaraciones no es verdadera?
La SPF LP se aplica en volúmenes más pequeños que la SPF HP.
Los productos SPF LP usan tambores grandes de 55 galones para almacenar los químicos lado-A y lado-B.
La SPF LP típicamente se rocía a temperatura ambiente, comparada con la SPF HP que se calienta a temperaturas de entre 120 a 150 °F mientras se rocía
La SPF LP se presuriza a menos de 250 psi comparada con la SPF HP que típicamente se presuriza a 1000 a 1300 psi.
Notes: La respuesta correcta es B. Los productos SPF de baja presión de dos componentes no usan tanques grandes de 55 galones para almacenar químicos lado-A y lado-B. Típicamente están empaquetados en kits que incluyen pequeños cilindros o tanques.

## Slide 3: Unidad 1: P2 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera cuando se aplica aislante sellador de espuma?
Lea y siga todas las instrucciones en la etiqueta.
Use ropa protectora adecuada según lo sugerido por el fabricante, incluyendo: lentes/gafas de seguridad y ropa que cubre toda la piel.
Abra ventanas/puertas para ayudar a brindar una buena ventilación según lo recomendado por el fabricante (por ejemplo, los ventiladores podrían ser útiles).
Todas los anteriores.
Notes: ¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera cuando se aplica aislante sellador de espuma?
Lea y siga todas las instrucciones en la etiqueta.
Use ropa protectora adecuada según lo sugerido por el fabricante, incluyendo: lentes/gafas de seguridad y ropa que cubre toda la piel.
Abra ventanas y puertas para ayudar a proveer una buena ventilación según lo recomendado por el fabricante. Podrían ser útiles los ventiladores.
Todas los anteriores.

## Slide 4: Unidad 1: P2 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera cuando se aplica aislante sellador de espuma?
Lea y siga todas las instrucciones en la etiqueta.
Use ropa protectora adecuada según lo sugerido por el fabricante, incluyendo: lentes/gafas de seguridad; guantes y ropa que cubra la piel.
Abrir ventanas/puertas y ayudar a proveer buena ventilación según lo recomendado por el fabricante (por ejemplo, los ventiladores podrían ser útiles).
Todas los anteriores.
Notes: La respuesta correcta es D. Todas los anteriores.

## Slide 5: Unidad 1: P3 Revisión
¿Cuál de los siguientes no es un típico uso para los kits/sistemas SPF de baja presión?
Mejorar el aislante primario para rellenar pequeños huecos y grietas.
Aislar y sellar al aire áticos y semisótanos.
Sellar alrededor de viguetas de borda, trabajo de conductos y cañerías.
Aislar grandes superficies de techado.
Notes: ¿Cuál de los siguientes no es un típico uso para los kits/sistemas SPF de baja presión?
Mejorar el aislante primario para rellenar pequeños huecos y grietas.
Aislar y sellar al aire áticos y semisótanos.
Sellar alrededor de viguetas de borda, trabajo de conductos y cañerías.
Aislar grandes superficies de techado.

## Slide 6: Unidad 1: P3 Revisión
¿Cuál de los siguientes no es un típico uso para los kits/sistemas SPF de baja presión?
Mejorar el aislante primario para rellenar pequeños huecos y grietas.
Aislar y sellar al aire áticos y semisótanos.
Sellar alrededor de viguetas de borda, trabajo de conductos y cañerías.
Aislar grandes superficies de techado.
Notes: La respuesta correcta es D.La SPF de baja presión generalmente no se usa para aislar grandes superficies de techado. La SPF de alta presión está mejor adaptado para esto tipos de proyectos.

## Slide 7: Unidad 2: P1 Revisión
El Estándar de comunicación de riesgos de OSHA requiere que los empleadores cuenten con un programa escrito para tratar:
Etiquetas y otras formas de advertencia
Capacitación del empleado
Hojas de Datos de Seguridad (HDS)
Todos los anteriores
Notes: El Estándar de comunicación de riesgos de OSHA requiere que los empleadores cuenten con un programa escrito para tratar:
Etiquetas y otras formas de advertencia
Capacitación del empleado
Hojas de Datos de Seguridad (HDS)
Todos los anteriores

## Slide 8: Unidad 2: P1 Revisión
El Estándar de comunicación de riesgos de OSHA requiere que los empleadores cuenten con un programa escrito para tratar:
Etiquetas y otras formas de advertencia
Capacitación del empleado
Hojas de Datos de Seguridad (HDS)
Todos los anteriores
Notes: La Respuesta correcta es D. Todos los anteriores.

## Slide 9: Unidad 2: P2 Revisión
Si no hay una Hoja de Datos de Seguridad (HDS) disponible para un químico riesgoso en el lugar de trabajo, comuníquese con _______ antes de usar el producto.
el propietario
su empleador
los ocupantes del edificio
ninguno de los anteriores
Notes: Si no hay una Hoja de Datos de Seguridad (HDS) para un químico riesgoso en el lugar de trabajo, comuníquese con _______ antes de usar al producto.
el propietario
su empleador
los ocupantes del edificio
ninguno de los anteriores

## Slide 10: Unidad 2: P2 Revisión
Si no hay una Hoja de Datos de Seguridad (HDS) disponible para un químico riesgoso en el lugar de trabajo, comuníquese con _______ antes de usar el producto.
el propietario
su empleador
los ocupantes del edificio
ninguno de los anteriores
Notes: La respuesta correcta es B. Comuníquese con su empleador si no hay una Hoja de Datos de Seguridad (HDS) disponible para un químico riesgoso en el lugar de trabajo ANTES de usar el producto.

## Slide 11: Unidad 2: P3 Revisión
El leer la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) le ayudará a hacer todo lo siguiente con la excepción de:
aprender más sobre los posibles riesgos de los químicos que estará manipulando
determinar la distancia a la que estará dispuesto a viajar para un trabajo SPF
elegir el EPP adecuado para el trabajo
entender la forma apropiada de limpiar un derrame
Notes: El leer la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) lo ayudará a realizar todo lo siguiente, con la excepción de:
aprender más sobre los posibles riesgos de los químicos que estará manipulando
determinar la distancia a la que estará dispuesto a viajar para un trabajo SPF
elegir el EPP adecuado para el trabajo
entender la forma apropiada de limpiar un derrame

## Slide 12: Unidad 2: P3 Revisión
El leer la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) le ayudará a hacer todo lo siguiente con la excepción de:
aprender más sobre los posibles riesgos de los químicos que estará manipulando
determinar la distancia a la que estará dispuesto a viajar para un trabajo SPF
elegir el EPP adecuado para el trabajo
entender la forma apropiada de limpiar un derrame
Notes: La respuesta correcta es B. El leer las Fichas de Datos de Seguridad no determinará lo lejos que está dispuesto a viajar para un trabajo SPF.

## Slide 13: Unidad 3: P1 Revisión
_____ es una forma posible en que un trabajador puede quedar expuesto a un químico.
Inhalación, o respirar vapores químicos
Contacto con la piel o los ojos
Ingestión
Todas los anteriores
Notes: _____ es una forma posible en que un trabajador puede quedar expuesto a un químico.
Inhalación, o respirar vapores químicos
Contacto con la piel o los ojos
Ingestión
Todas los anteriores

## Slide 14: Unidad 3: P1 Revisión
_____ es una forma posible en que un trabajador puede quedar expuesto a un químico.
Inhalación, o respirar vapores químicos
Contacto con la piel o los ojos
Ingestión
Todas los anteriores
Notes: La respuesta correcta es D. Todas las anteriores son formas posibles en que un trabajador puede quedar expuesto a un químico.

## Slide 15: Unidad 3: P2 Revisión
Los límites de exposición ocupacional son __________ establecidos por reguladores gubernamentales y organizaciones expertas para proteger a los trabajadores saludables de los efectos debidos a la exposición a químicos.
niveles de olor aceptables
niveles de concentración aérea
frecuencia y duración de los descansos de los empleados
todos los anteriores
Notes: Los límites de exposición ocupacional son __________ establecidos por reguladores gubernamentales y organizaciones expertas para proteger a los trabajadores saludables de los efectos debidos a la exposición a químicos.
niveles de olor aceptables
niveles de concentración aérea
frecuencia y duración de los descansos de los empleados
todos los anteriores

## Slide 16: Unidad 3: P2 Revisión
Los límites de exposición ocupacional son __________ establecidos por reguladores gubernamentales y organizaciones expertas para proteger a los trabajadores saludables de los efectos debidos a la exposición a químicos.
niveles de olor aceptables
niveles de concentración aérea
frecuencia y duración de los descansos de los empleados
todos los anteriores
Notes: La respuesta correcta es B. Los límites de exposición ocupacional son niveles de concentración aérea establecidos por reguladores gubernamentales y organizaciones expertas para proteger a los trabajadores saludables de los efectos causados por la exposición a químicos.

## Slide 17: Unidad 3: P3 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones es falsa en relación a la exposición a químicos cuando se aplica una SPF de baja presión?
Los efectos crónicos son efectos de salud a largo plazo, a veces permanentes, debidos a la exposición repetida a ciertos químicos.
Los kits de baja presión de dos componentes pueden liberar químicos al aire que podrían presentar un peligro de exposición por inhalación y/o de la piel.
No es necesario usar equipo de protección personal (EPP).
Un equipo de protección personal mal seleccionado o usado podría llevar a la exposición a químicos.
Notes: ¿Cuál de las siguientes declaraciones es falsa en relación a la exposición a químicos cuando se aplica una SPF de baja presión?
Los efectos crónicos son efectos de salud a largo plazo, a veces permanentes, debidos a la exposición repetida a ciertos químicos.
Los kits de baja presión de dos componentes pueden liberar químicos al aire que podrían presentar un peligro de exposición por inhalación y/o de la piel.
No es necesario usar equipos de protección personal (EPP).
Un equipo de protección personal mal seleccionado o usado podría llevar a la exposición a químicos.

## Slide 18: Unidad 3: P3 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones es falsa sobre la posible exposición a químicos cuando se aplica una SPF de baja presión de dos componentes?
Los efectos crónicos son efectos de salud a largo plazo, a veces permanentes, debidos a la exposición repetida a ciertos químicos.
Los kits de baja presión de dos componentes pueden liberar químicos al aire que pueden presentar un posible peligro de exposición por inhalación y/o de la piel.
No es necesario usar equipo de protección personal (EPP).
Un equipo de protección personal mal seleccionado o usado podría llevar a la exposición a químicos.
Notes: La respuesta correcta es C. Se requiere un equipo de protección personal adecuado cuando se usa SPF de baja presión de dos componentes.

## Slide 19: Unidad 4: P1 Revisión
Los kits o sistemas SPF de baja presión de dos componentes contienen _________ que se mezclan para formar espuma cuando se rocía.
agua y adhesivos
químicos de lado-A y lado-B
alcohol y catalizadores
ninguno de los anteriores
Notes: Los kits o sistemas SPF de baja presión de dos componentes contienen _________ que se mezclan para formar espuma cuando se rocía.
agua y adhesivos
químicos de lado-A y lado-B
alcohol y catalizadores
ninguno de los anteriores

## Slide 20: Unidad 4: P1 Revisión
Los kits o sistemas SPF de baja presión de dos componentes contienen _________ que se mezclan para formar espuma cuando se rocía.
agua y adhesivos
químicos de lado-A y lado-B
alcohol y catalizadores
ninguno de los anteriores
Notes: La respuesta correcta es B. Los kits o sistemas SPF de baja presión de dos componentes contienen químicos de lado-A y lado-B que se mezclan para formar espuma cuando se rocían.

## Slide 21: Unidad 4: P2 Revisión
El lado-A (Iso) de la SPF contiene _____.
etanol
polvo de espuma de poliuretano
un químico comúnmente conocido como “MDI”
una mezcla de polioles
Notes: El lado-A (Iso) de la SPF contiene _____.
etanol
polvo de espuma de poliuretano
un químico comúnmente conocido como “MDI”
una mezcla de polioles

## Slide 22: Unidad 4: P2 Revisión
El lado-A (Iso) de la SPF contiene _____.
etanol
polvo de espuma de poliuretano
un químico comúnmente conocido como “MDI”
una mezcla de polioles
Notes: La respuesta correcta es C. El lado-A (Iso) de la SPF contiene un químico comúnmente conocido como “MDI”.

## Slide 23: Unidad 4: P3 Revisión
¿Cuál de los siguientes no está incluido en el lado-B del SPF de baja presión de dos componentes?
retardador de llamas
surfactante
isocianato
poliol
Notes: ¿Cuál de los siguientes no está incluido en el “lado-B” de la espuma de poliuretano en spray?
retardador de llamas
surfactante
isocianato
poliol

## Slide 24: Unidad 4: P3 Revisión
¿Cuál de los siguientes no está incluido en el lado-B de la SPF de baja presión de dos componentes?
retardador de llamas
surfactante
isocianato
poliol
Notes: La respuesta correcta es C. El isocianato no está incluido en el lado-B de la espuma de poliuretano en spray.

## Slide 25: Unidad 5: P1 Revisión
¿Cuál es un posible efecto de la exposición al lado-A (Iso)?
irritación de los ojos
irritación de la piel
irritación respiratoria
todos los anteriores
Notes: ¿Cuál es un posible efecto de la exposición al lado-A (Iso)?
irritación de los ojos
irritación de la piel
irritación respiratoria
todos los anteriores

## Slide 26: Unidad 5: P1 Revisión
¿Cuál es un posible efecto de la exposición al lado-A (Iso)?
irritación de los ojos
irritación de la piel
irritación respiratoria
todos los anteriores
Notes: La respuesta correcta es D. Todas las declaraciones son correctas.

## Slide 27: Unidad 5: P2 Revisión
¿Cuál de las declaraciones es verdadera en relación a la sensibilización al lado-A (Iso)?
Es el desarrollo de una sensibilidad inusual a la sustancia resultando en una respuesta alérgica a las exposiciones futuras.
La sensibilización puede ocurrir después de la inhalación.
La sensibilización puede ocurrir después del contacto con la piel.
Todas los anteriores.
Notes: ¿Cuál de las declaraciones es verdadera en relación a la sensibilización al lado-A (Iso)?
Es el desarrollo de una sensibilidad inusual a la sustancia resultando en una respuesta alérgica a las exposiciones futuras.
La sensibilización puede ocurrir después de la inhalación.
La sensibilización puede ocurrir después del contacto con la piel.
Todas los anteriores.

## Slide 28: Unidad 5: P2 Revisión
¿Cuál de las declaraciones es verdadera en relación a la sensibilización al lado-A (Iso)?
Es el desarrollo de una sensibilidad inusual a la sustancia resultando en una respuesta alérgica a las exposiciones futuras.
La sensibilización puede ocurrir después de la inhalación.
La sensibilización puede ocurrir después del contacto con la piel.
Todas las anteriores.
Notes: La respuesta correcta es D. Todas las declaraciones son correctas.

## Slide 29: Unidad 5: P3 Revisión
La sensibilización respiratoria puede llevar al asma, lo cual puede poner la vida en peligro. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es un síntoma típico de una reacción de sensibilización respiratoria?
formación de ampollas en la piel
falta de aliento
tos
opresión del pecho
Notes: La sensibilización respiratoria puede llevar al asma, lo cual puede poner la vida en peligro. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es un síntoma típico de una reacción de sensibilización respiratoria?
formación de ampollas en la piel
falta de aliento
tos
opresión del pecho

## Slide 30: Unidad 5: P3 Revisión
La sensibilización respiratoria puede llevar al asma, lo cual puede poner la vida en peligro. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es un síntoma típico de una reacción de sensibilización respiratoria?
formación de ampollas en la piel
falta de aliento
tos
opresión del pecho
Notes: La respuesta correcta es A. La formación de ampollas en la piel no es un síntoma típico de una reacción de sensibilización respiratoria.

## Slide 31: Unidad 5: P4 Revisión
Si es diagnosticado con sensibilización al lado-A (Iso), comuníquese con su proveedor de cuidados de salud. Se le podría ____________.
indicar que no trabaje con isocianatos
pedir que deje de levantar equipos pesados de rocío de espuma
indicar que se aísle temporalmente de otras personas hasta que se pase la sensibilización
Ninguno de los anteriores
Notes: Si es diagnosticado con sensibilización al lado-A (Iso), comuníquese con su proveedor de cuidados de salud. Se le podría ____________.
indicar que no trabaje con isocianatos
pedir que deje de levantar equipos pesados de rocío de espuma
indicar que se aísle temporariamente de otras personas hasta que se pase la sensibilización
Ninguno de los anteriores

## Slide 32: Unidad 5: P4 Revisión
Si es diagnosticado con sensibilización al lado-A (Iso), comuníquese con su proveedor de cuidados de salud. Se le podría ____________.
indicar que no trabaje con isocianatos
pedir que deje de levantar equipos pesados de rocío de espuma
indicar que se aísle temporariamente de otras personas hasta que se pase la sensibilización
Ninguno de los anteriores
Notes: La respuesta correcta es A. Se le podría indicar que no trabaje con isocianatos si es diagnosticado con sensibilización al lado-A (Iso).

## Slide 33: Unidad 6: P1 Revisión
El lado-B es una mezcla de químicos, con los polioles como ingrediente principal. ¿Cuál de los siguientes químicos no es un aditivo típico del lado-B?
catalizador
retardador de llamas
acetona
agente de soplado
Notes: El lado-B es una mezcla de químicos, con los polioles como ingrediente principal. ¿Cuál de los siguientes químicos no es un aditivo típico del lado-B?
catalizador
retardador de llamas
acetona
agente de soplado

## Slide 34: Unidad 6: P1 Revisión
El lado-B es una mezcla de químicos, con los polioles como ingrediente principal. ¿Cuál de los siguientes químicos no es un aditivo típico del lado-B?
catalizador
retardador de llamas
acetona
agente de soplado
Notes: La respuesta correcta es C. La acetona no es un típico ingrediente químico del lado-B.

## Slide 35: Unidad 6: P2 Revisión
¿Cuál de los siguientes efectos no es un posible efecto de la exposición de los ojos a algunos catalizadores del lado-B?
enrojecimiento o quemazón
miopía
una neblina azul o halovisión
lagrimeo
Notes: ¿Cuál de los siguientes no es un efecto de la exposición de los ojos a algunos catalizadores del lado-B?
enrojecimiento o quemazón
miopía
una neblina azul o halovisión
lagrimeo

## Slide 36: Unidad 6: P2 Revisión
¿Cuál de los siguientes efectos no es un posible efecto de la exposición de los ojos a algunos catalizadores del lado-B?
enrojecimiento o quemazón
miopía
una neblina azul o halovisión
lagrimeo
Notes: La respuesta correcta es B. La miopía no es un efecto potencial de la exposición de los ojos a algunos catalizadores del lado-B.

## Slide 37: Unidad 6: P3 Revisión
¿Cuál síntoma es un posible efecto de la exposición al lado-B?
irritación de la piel
irritación los ojos
irritación respiratoria
todos los anteriores
Notes: ¿Cuál síntoma es un posible efecto de la exposición al lado-B?
irritación de la piel
irritación los ojos
irritación respiratoria
todos los anteriores

## Slide 38: Unidad 6: P3 Revisión
¿Cuál síntoma es un posible efecto de la exposición al lado-B?
irritación de la piel
irritación los ojos
irritación respiratoria
todos los anteriores
Notes: La respuesta correcta es D. Todos los anteriores.

## Slide 39: Unidad 7: P1 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones mejor describe los controles de ingeniería?
interruptores de control en equipos de rociado de alta tecnología
cambios en el diseño del trabajo, tales como la contención y ventilación, para reducir el potencial de exposición a químicos
técnicas de rociado recomendadas para maximizar el desempeño del producto
D. todos los anteriores
Notes: ¿Cuál de las siguientes declaraciones mejor describe los controles de ingeniería?
interruptores de control en equipos de rociado de alta tecnología
cambios en el diseño del trabajo, tales como la contención y ventilación, para reducir el potencial de exposición a químicos
técnicas de rociado recomendadas para maximizar el desempeño del producto
todos los anteriores

## Slide 40: Unidad 7: P1 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones mejor describe los controles de ingeniería?
interruptores de control en equipos de rociado de alta tecnología
cambios en el diseño del trabajo, tales como la contención y ventilación, para reducir el potencial de exposición a químicos
técnicas de rociado recomendadas para maximizar el desempeño del producto
D. todos los anteriores
Notes: La respuesta correcta es B. Los controles de ingeniería son cambios en el diseño del trabajo, tales como la contención y la ventilación, para reducir el potencial de exposición a químicos.

## Slide 41: Unidad 7: P2 Revisión
¿Cuándo es el mejor momento para planificar los controles de ingeniería?
poco después de rociar su primer kit de baja presión para que esté familiarizado con el trabajo
antes de empezar a trabajar
al final del primer día
ninguno de los anteriores
Notes: ¿Cuándo es el mejor momento para planificar los controles de ingeniería?
poco después de rociar su primer kit de baja presión para que esté familiarizado con el trabajo
antes de empezar a trabajar
al final del primer día
ninguno de los anteriores

## Slide 42: Unidad 7: P2 Revisión
¿Cuándo es el mejor momento para planificar los controles de ingeniería?
poco después de rociar su primer kit de baja presión para que esté familiarizado con el trabajo
antes de empezar a trabajar
al final del primer día
Ninguno de los anteriores
Notes: La respuesta correcta es B. El mejor momento para planificar los controles de ingeniería es antes de empezar a trabajar.

## Slide 43: Unidad 7: P3 Revisión
Los trabajos de climatización podrían realizarse en espacios confinados como los áticos y semisótanos. ¿Cuál de las siguientes declaraciones no es cierta?
Ventile los espacios confinados.
No se requiere un respirador cuando se rocía un kit SPF de baja presión de dos componentes en un espacio confinado.
Los ventiladores pueden ayudar a mejorar la ventilación y a dispersar vapores.
Consulte con el fabricante del producto SPF para determinar cuánto tiempo debe ventilar el área de rociado después de dejar de rociar.
Notes: Los trabajos de climatización podrían realizarse en espacios confinados como los áticos y semisótanos. ¿Cuál de las siguientes declaraciones no es cierta?
Ventile los espacios confinados.
No se requiere un respirador cuando se rocía un kit SPF de baja presión de dos componentes en un espacio confinado.
Los ventiladores pueden ayudar a mejorar la ventilación y a dispersar vapores.
Consulte con el fabricante del producto SPF para determinar cuánto tiempo debe ventilar el área de rociado después de dejar de rociar.

## Slide 44: Unidad 7: P3 Revisión
Los trabajos de climatización podrían realizarse en espacios confinados como los áticos y semisótanos. ¿Cuál de las siguientes declaraciones no es cierta?
Ventile los espacios confinados.
No es necesario un respirador cuando se rocía con un kit SPF de presión baja de dos componentes en un espacio confinado.
Los ventiladores pueden ayudar a mejorar la ventilación y a dispersar vapores.
Consulte con el fabricante del producto SPF para determinar cuánto tiempo debe ventilar el área de rociado después de dejar de rociar.
Notes: La respuesta correcta es B. Se recomienda el uso de un equipo de protección personal adecuado, incluido un respirador aprobado cuando se rocía un kit SPF de baja presión de dos componentes en un espacio confinado.

## Slide 45: Unidad 8: P1 Revisión
¿Cuál de los siguientes es un tema a charlar cuando se revisa el plan de seguridad con el propietario o administrador del edificio y otros trabajadores?
¿Quién estará en el lugar de trabajo?
¿Qué medidas de seguridad se tomarán?
¿Cuándo recomienda el fabricante del producto que los propietarios u ocupantes pueden reingresar después de completar el rociado?
Todos los anteriores
Notes: ¿Cuál de los siguientes es un tema a charlar cuando se revisa el plan de seguridad con el propietario o administrador del edificio y otros trabajadores?
¿Quién estará en el lugar de trabajo?
¿Qué medidas de seguridad se tomarán?
¿Cuándo recomienda el fabricante del producto que los propietarios u ocupantes pueden reingresar después de completar el rociado?
Todos los anteriores

## Slide 46: Unidad 8: P1 Revisión
¿Cuál de los siguientes es un tema a charlar cuando se revisa el plan de seguridad con el propietario o administrador del edificio y otros trabajadores?
¿Quién estará en el lugar de trabajo?
¿Qué medidas de seguridad se tomarán?
¿Cuándo recomienda el fabricante del producto que los propietarios u ocupantes pueden reingresar después de completar el rociado?
Todos los anteriores
Notes: La respuesta correcta es D. Es importante hablar de todos los temas anteriores cuando se revisa el plan de seguridad.

## Slide 47: Unidad 8: P2 Revisión
¿Cuánto tiempo deberían esperar típicamente los ocupantes antes de reingresar después de una aplicación SPF de baja presión de dos componentes?
hasta que todo el polvo de la espuma se haya asentado
consulte con el fabricante, ya que el tiempo de reingreso puede variar (algunos fabricantes recomiendan un tiempo de reingreso de una hora)
una semana
48 horas
Notes: ¿Cuánto tiempo deberían esperar típicamente los ocupantes antes de reingresar después de una aplicación SPF de baja presión de dos componentes?
hasta que todo el polvo de la espuma se haya asentado
consulte con el fabricante, ya que el tiempo de reingreso puede variar (algunos fabricantes recomiendan un tiempo de reingreso de una hora)
una semana
48 horas

## Slide 48: Unidad 8: P2 Revisión
¿Cuánto tiempo deberían esperar típicamente los ocupantes antes de reingresar después de una aplicación SPF de baja presión de dos componentes?
hasta que todo el polvo de la espuma se haya asentado
consulte con el fabricante ya que el tiempo de reingreso puede variar (algunos fabricantes recomiendan un tiempo de reingreso de una hora)
una semana
48 horas
Notes: La respuesta correcta es B. Consulte con el fabricante del producto para obtener consejos sobre cuándo permitir el reingreso a los ocupantes después de una aplicación SPF de baja presión de dos componentes en interiores. Aunque el tiempo de reingreso puede variar dependiendo de un número de factores, algunos fabricantes recomiendan un tiempo de reingreso de una hora.

## Slide 49: Unidad 8: P3 Revisión
_____________ es un ejemplo de cómo preparar el área de rociado antes de aplicar un SPF de baja presión de dos componentes.
Aplicar controles de ingeniería, como contención y ventilación
Apagar fuentes de ignición
Protección de las superficies del posible sobre-rociado
Todos los anteriores
Notes: _____________ es un ejemplo de cómo preparar el área de rociado antes de aplicar un SPF de baja presión de dos componentes.
Aplicar controles de ingeniería, como contención y ventilación
Apagar fuentes de ignición
Proteger las superficies de posible sobre-rociado.
Todos los anteriores

## Slide 50: Unidad 8: P3 Revisión
_____________ es un ejemplo de cómo preparar el área de rociado antes de aplicar un SPF de baja presión de dos componentes.
Aplicar controles de ingeniería, como contención y ventilación
Apagar fuentes de ignición
Protección de las superficies del posible sobre-rociado
Todos los anteriores
Notes: La respuesta correcta es D. Todos los ejemplos anteriores son ejemplos de cómo preparar el área de rociado antes de aplicar un SPF de baja presión de dos componentes.

## Slide 51: Unidad 9: P1 Revisión
  Un EPP usado típicamente durante una aplicación SPF de baja presión de dos componentes incluye _____.
  ropa protectora y guantes
  ropa protectora, guantes y protección para los oídos
  protección para los oídos y respiratoria
  ropa protectora, guantes, protección para los ojos y protección respiratoria
Notes:   Un EPP usado típicamente durante una aplicación SPF de baja presión de dos componentes incluye _____.
  ropa protectora y guantes
  ropa protectora, guantes y protección para los oídos
  protección para los oídos y respiratoria
  ropa protectora, guantes, protección para los ojos y protección respiratoria

## Slide 52: Unidad 9: P1 Revisión
  Un EPP usado típicamente durante una aplicación SPF de baja presión de dos componentes incluye _____.
  ropa protectora y guantes
  ropa protectora, guantes y protección para los oídos
  protección para los oídos y respiratoria
  ropa protectora, guantes, protección para los ojos y protección respiratoria
Notes:   La respuesta correcta es D. Un EPP usado durante una aplicación SPF de baja presión de dos componentes incluye ropa protectora, guantes, protección para los ojos y protección respiratoria.

## Slide 53: Unidad 9: P2 Revisión
Las siguientes declaraciones sobre el uso de un respirador cuando se aplica una SPF de baja presión de dos componentes son verídicas con la excepción de:
Los fabricantes recomiendan que use un respirador purificador de aire (APR) cada vez que está rociando con una SPF de baja presión de dos componentes.
No se requieren guantes y ropa protectora cuando se usa un respirador purificador de aire (APR).
Los tipos de respiradores usados en las aplicaciones de baja presión de dos componentes incluyen APR de media máscara, APR de máscara completa y respiradores purificadores de aire forzado (PARP).
OSHA estableció un Estándar de protección respiratoria para regular el uso de los respiradores en el lugar del trabajo.
Notes: Las siguientes declaraciones sobre el uso de un respirador cuando se aplica una SPF de baja presión de dos componentes son verídicas con la excepción de:
Los fabricantes recomiendan que use un respirador purificador de aire (APR) cada vez que está rociando con una SPF de baja presión de dos componentes.
No se requieren guantes y ropa protectora cuando se usa un respirador purificador de aire (APR).
Los tipos de respiradores usados en las aplicaciones de baja presión de dos componentes incluyen APR de media máscara, APR de máscara completa y respiradores purificadores de aire forzado (PARP).
OSHA estableció un Estándar de protección respiratoria para regular el uso de los respiradores en el lugar del trabajo.

## Slide 54: Unidad 9: P2 Revisión
Las siguientes declaraciones sobre el uso de un respirador cuando se aplica una SPF de baja presión de dos componentes son verídicas con la excepción de:
Los fabricantes recomiendan que use un respirador purificador de aire (APR) cada vez que está rociando con una SPF de baja presión de dos componentes.
No se requieren guantes y ropa protectora cuando se usa un respirador purificador de aire (APR).
Los tipos de respiradores usados en las aplicaciones de baja presión de dos componentes incluyen APR de media máscara, APR de máscara completa y respiradores purificadores de aire forzado (PARP).
OSHA estableció un Estándar de protección respiratoria para regular el uso de los respiradores en el lugar del trabajo.
Notes: La respuesta correcta es B. OSHA requiere el uso de guantes de ropa protectora cuando se usa un respirado purificador de aire (APR)

## Slide 55: Unidad 9: P3 Revisión
Los cartuchos de respiradores purificadores de aire (APR) y respiradores purificadores de aire forzado (PAPR) se cambian _____ para prevenir la penetración de químicos.
cuando desarrollan un olor desagradable
anualmente
de acuerdo con el cronograma de intercambio de cartuchos del empleador
una vez al mes
Notes: Se cambian los cartuchos APR y PARP _____ para prevenir la penetración de químicos.
Cuando desarrollan un olor desagradable
anualmente
de acuerdo con el cronograma de intercambio de cartuchos del empleador
una vez al mes

## Slide 56: Unidad 9: P3 Revisión
Los cartuchos de respiradores purificadores de aire (APR) y respiradores purificadores de aire forzado (PAPR) se cambian _____ para prevenir la penetración de químicos.
cuando desarrollan un olor desagradable
anualmente
de acuerdo con el cronograma de intercambio de cartuchos del empleador
una vez al mes
Notes: La respuesta correcta es C. Los cartuchos de los respiradores purificadores de aire y los respiradores purificadores de aire forzado se cambian de acuerdo con el cronograma de intercambio de cartuchos del empleador para evitar la penetración química.

## Slide 57: Unidad 9: P4 Revisión
  Cuando usa un respirador ajustado, es importante que el usuario del respirador realice una verificación del sello del usuario _________.
  cada vez que se usa el respirador
  semanalmente
  anualmente
  solo si múltiples usuarios comparten el respirador
Notes:   Cuando usa un respirador ajustado, es importante que el usuario del respirador realice una verificación del sello del usuario _________.
  cada vez que se usa el respirador
  semanalmente
  anualmente
  solo si múltiples usuarios comparten el respirador

## Slide 58: Unidad 9: P4 Revisión
  Cuando usa un respirador ajustado, es importante que el usuario del respirador realice una verificación del sello del usuario _________.
  cada vez que se usa un respirador
  semanalmente
  anualmente
  solo si múltiples usuarios comparten el respirador
Notes:   La respuesta correcta es A. Se realiza una verificación del sello del usuario, tanto con presión positiva como presión negativa, cada vez que se usa el respirador.

## Slide 59: Unidad 10: P1 Revisión
Para obtener instrucciones de primeros auxilios específicas para el químico con el que estará trabajando, ________.
consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS)
pregúntele a su compañero de trabajo
realice una búsqueda en la computadora sobre el tema de primeros auxilios para la exposición a químicos
Ninguno de los anteriores
Notes: Para obtener instrucciones específicas de primeros auxilios para el químico con el que está trabajando, _____.
consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS)
pregúntele a su compañero de trabajo
realice una búsqueda en la computadora sobre el tema de primeros auxilios para la exposición a químicos
Ninguno de los anteriores

## Slide 60: Unidad 10: P1 Revisión
Para obtener instrucciones de primeros auxilios específicas para el químico con el que estará trabajando, ________.
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS)
pregúntele a su compañero de trabajo
realice una búsqueda en la computadora sobre el tema de primeros auxilios para la exposición a químicos
Ninguno de los anteriores
Notes: La respuesta correcta es A. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para obtener instrucciones de primeros auxilios específicos para el químico con el que estará trabajando.

## Slide 61: Unidad 11: P1 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones no es cierta en relación a la descomposición térmica que puede ocurrir cuando se sobrecalienta la SPF?
El calor emitido durante el curado puede dar como resultado chamuscado, abrasamiento y fuego.
La espuma de poliuretano en spray de baja presión no arderá.
Podrían producirse humo y vapores.
La SPF está formulada con ignífugos para satisfacer los códigos de construcción.
Notes: ¿Cuál de las siguientes declaraciones no es cierta en relación a la descomposición térmica que puede ocurrir cuando se sobrecalienta al SPF?
El calor emitido durante el curado puede dar como resultado chamuscado, abrasamiento y fuego.
La espuma de poliuretano en spray de baja espuma no arderá.
Podrían producirse humo y vapores.
La SPF está formulada con ignífugos para satisfacer los códigos de construcción.

## Slide 62: Unidad 11: P1 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones no es cierta en relación a la descomposición térmica que puede ocurrir cuando se sobrecalienta la SPF?
El calor emitido durante el curado puede dar como resultado chamuscado, ardor humeante sin llama y fuego.
La espuma de poliuretano en spray de baja presión no arderá.
Podrían producirse humo y vapores.
La SPF está formulada con ignífugos para satisfacer los códigos de construcción.
Notes: La respuesta correcta es B. La espuma de poliuretano en spray puede arder si se sobrecalienta.

## Slide 63: Unidad 11: P2 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera en relación a las técnicas para evitar la descomposición térmica de la SPF?
Mantenga la espuma fría aumentando la velocidad de los ventiladores.
Siga los consejos del fabricante sobre el espesor de elevación y el tiempo entre pasadas.
Aplique la espuma con el mayor espesor de elevación posible.
Ninguno de los anteriores.
Notes: ¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera en relación a las técnicas para evitar la descomposición térmica de la SPF?
Mantenga la espuma fría aumentando la velocidad de los ventiladores.
Siga las recomendaciones del fabricante sobre el espesor de elevación y el tiempo entre pasadas.
Aplique la espuma con el mayor espesor de elevación posible.
Ninguno de los anteriores

## Slide 64: Unidad 11: P2 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera en relación a las técnicas para evitar la descomposición térmica de la SPF?
Mantenga la espuma fría aumentando la velocidad de los ventiladores.
Siga los consejos del fabricante sobre el espesor de elevación y el tiempo entre pasadas.
Aplique la espuma con el mayor espesor de elevación posible.
Ninguno de los anteriores.
Notes: La respuesta correcta es B. Para evitar la descomposición térmica, siga las recomendaciones del fabricante en relación al espesor de elevación y el tiempo entre pasadas.

## Slide 65: Unidad 12: P1 Revisión
Si ocurre un derrame, ¿cuál de las siguientes es considerada una acción apropiada?
Identificar el material derramado.
Consultar las instrucciones del fabricante y la HDS para obtener consejos sobre la limpieza.
Con el permiso del empleador, considerar limpiar el derrame si es de una cantidad manejable y si se cuenta con la capacitación adecuada.
Todas los anteriores.
Notes: Si ocurre un derrame, ¿cuál de las siguientes es considerada una acción apropiada?
Identificar el material derramado.
Consultar las instrucciones del fabricante y la HDS para obtener consejos sobre la limpieza.
Con el permiso del empleador, considerar limpiar el derrame si es de una cantidad manejable y si se cuenta con la capacitación adecuada.
Todas los anteriores

## Slide 66: Unidad 12: P1 Revisión
Si ocurre un derrame, ¿cuál de las siguientes es considerada una acción apropiada?
Identificar el material derramado.
Consultar las instrucciones del fabricante y la HDS para obtener consejos sobre la limpieza.
Con el permiso del empleador, considerar limpiar el derrame si es de una cantidad manejable y si se cuenta con la capacitación adecuada.
Todas los anteriores.
Notes: La respuesta correcta es D. Todas las acciones mencionadas arriba son apropiadas en el caso de un derrame.

## Slide 67: Unidad 12: P2 Revisión
Los EPP que se usan típicamente cuando se limpia un derrame químico incluyen todo lo siguiente excepto:
guantes resistentes a los químicos
protección para los oídos
protección ocular
ropa protectora
Notes: Los EPP que se usan típicamente cuando se limpia un derrame químico incluyen todo lo siguiente excepto:
guantes resistentes a los químicos
protección para los oídos
protección ocular
ropa protectora

## Slide 68: Unidad 12: P2 Revisión
Los EPP que se usan típicamente cuando se limpia un derrame químico incluyen todo lo siguiente excepto:
guantes resistentes a los químicos
protección para los oídos
protección ocular
ropa protectora
Notes: La respuesta correcta es B. Los EPP que se usan típicamente cuando se limpia un derrame químico incluyen guantes resistentes a los químicos, protección para los ojos y ropa protectora. También se podría necesitar protección respiratoria en ciertos casos. Siempre consulte la HDS para obtener consejos.

## Slide 69: Unidad 13: P1 Revisión
La siguiente declaración sobre el almacenamiento de latas/cilindros SPF de baja presión es verídica con la excepción de:
Almacene a temperaturas que corresponden con las instrucciones del fabricante.
Almacene las latas de aislante sellador de espuma o kits SPF de baja presión en posición vertical.
Evite perforar la lata o el cilindro.
Las latas/cilindros no están presurizadas, así que no existe riesgo de explosión.
Notes: La siguiente declaración sobre el almacenamiento de latas/cilindros SPF de baja presión es verídica con la excepción de:
Almacene a temperaturas que corresponden con las instrucciones del fabricante.
Almacene las latas de aislante sellador de espuma o kits SPF de baja presión en posición vertical.
Evite perforar la lata o el cilindro.
Las latas/cilindros no están presurizadas, así que no existe riesgo de explosión.

## Slide 70: Unidad 13: P1 Revisión
La siguiente declaración sobre el almacenamiento de latas/cilindros SPF de baja presión es verídica con la excepción de:
Almacene a temperaturas que corresponden con las instrucciones del fabricante.
Almacene las latas de aislante sellador de espuma o kits SPF de baja presión en posición vertical.
Evite perforar la lata o el cilindro.
Las latas/cilindros no están presurizadas, así que no existe riesgo de explosión.
Notes: La respuesta correcta es D. Los ingredientes SPF de baja presión están presurizados en las latas o cilindros.

## Slide 71: Unidad 13: P2 Revisión
___________ se pueden eliminar como desechos no peligrosos del hogar de acuerdo con regulaciones federales, estatales y locales.*
Tambores de 55 galones usados para almacenar los químicos SPF de alta presión
Latas vacías de aislante sellador de espuma
Cilindros/tanques de SPF de baja presión de dos componentes parcialmente usados
Todos los anteriores
* Las regulaciones sobre la eliminación están sujetas a cambios.
Notes: ___________ pueden ser eliminados como desechos no peligros del hogar de acuerdo con regulaciones federales, estatales y locales.
Tambores de 55 galones usados para almacenar los químicos SPF de alta presión
Latas vacías de aislante sellador de espuma
Cilindros/tanques de SPF de baja presión de dos componentes parcialmente usados
Todos los anteriores

## Slide 72: Unidad 13: P2 Revisión
___________ se pueden eliminar como desechos no peligrosos del hogar de acuerdo con regulaciones federales, estatales y locales.*
Tambores de 55 galones usados para almacenar los químicos SPF de alta presión
Latas vacías de aislante sellador de espuma
Cilindros/tanques de SPF de baja presión de dos componentes parcialmente usados
Todos los anteriores
* Las regulaciones sobre la eliminación están sujetas a cambios.
Notes: La respuesta correcta es B. Las latas vacías de aislante sellador de espuma pueden eliminarse como desechos no peligrosos del hogar de acuerdo con regulaciones federales, estatales y locales.

## Slide 73: Unidad 13: P3 Revisión
No abandone ni deje de lado cilindros o tanques de químicos no reaccionados de un kit o sistema de baja presión. Elimine los desechos químicos de acuerdo con regulaciones _____.*
federales
estatales
locales
todas los anteriores
* Las regulaciones sobre la eliminación están sujetas a cambios.
Notes: No abandone ni deje de lado cilindros o tanques de químicos no reaccionados de un kit o sistema de baja presión. Elimine los desechos químicos de acuerdo con regulaciones _____.
federales
estatales
locales
todas los anteriores

## Slide 74: Unidad 13: P3 Revisión
No abandone ni deje de lado cilindros o tanques de químicos no reaccionados de un kit o sistema de baja presión. Elimine los desechos químicos de acuerdo con regulaciones _____.*
federales
estatales
locales
todas los anteriores
* Las regulaciones sobre la eliminación están sujetas a cambios.
Notes: La respuesta correcta es D. Todas los anteriores. Elimine los desechos químicos de acuerdo con regulaciones federales, estatales y locales.

## Slide 75: Unidad 14: P1 Revisión
Un desafío único de seguridad al aplicar una SPF de baja presión de dos componentes en un espacio confinado (por ejemplo, en un ático o semisótano) es ____________.
los vapores SPF tal vez no se disipen tan rápidamente debido a que el movimiento de aire está limitado (el uso de ventiladores puede ayudar a alejar los vapores del aplicador)
la ventilación podría estar limitada (se requiere un EPP, incluido un respirador aprobado)
los puntos de ingreso y egreso podrían estar más restringidos (es muy importante mantener estas áreas libres de equipos y residuos)
todos los anteriores
Notes: Un desafío de seguridad único al aplicar una SPF de baja presión de dos componentes en un espacio confinado como un ático o semisótano es ____________.
los vapores SPF tal vez no se disipen tan rápidamente ya que el movimiento del aire está limitado (el uso de ventiladores puede ayudar a alejar los vapores del aplicador).
la ventilación podría estar limitada (se requiere un EPP, incluido un respirador aprobado)
los puntos de ingreso y egreso podrían estar más restringidos (es muy importante mantener estas áreas libres de equipos y residuos)
todos lo anteriores

## Slide 76: Unidad 14: P1 Revisión
Un desafío único de seguridad al aplicar una SPF de baja presión de dos componentes en un espacio confinado (por ejemplo, en un ático o semisótano) es ____________.
los vapores SPF tal vez no se disipen tan rápidamente debido a que el movimiento de aire está limitado (el uso de ventiladores puede ayudar a alejar los vapores del aplicador)
la ventilación podría estar limitada (se requiere un EPP, incluido un respirador aprobado)
los puntos de ingreso y egreso podrían estar más restringidos (es muy importante mantener estas áreas libres de equipos y residuos)
todos los anteriores
Notes: La respuesta correcta es D. Cada una de las declaraciones anteriores presenta desafíos de seguridad únicos cuando se aplica una SPF de baja presión de dos componentes en un espacio confinado, como en un ático o semisótano.

## Slide 77: Unidad 14: P2 Revisión
Las siguientes son formas de ayudar a prevenir lesiones ocasionadas por resbalones y caídas, con la excepción de:
Las escaleras y los andamios deben construirse y usarse de acuerdo con los estándares de OSHA.
El trabajo en altura debe cumplir con los requisitos de protección contra caídas de OSHA.
No use protección ocular al aplicar espuma de poliuretano en spray para que sea mejor su visibilidad.
Mantenga al lugar de trabajo limpio y libre de peligros de tropiezo.
Notes: Las siguientes son formas de ayudar a prevenir lesiones ocasionadas por resbalones y caídas, con la excepción de:
Las escaleras y los andamios deben construirse y usarse de acuerdo con los estándares de OSHA.
El trabajo en altura debe cumplir con los requisitos de protección contra caídas de OSHA.
No use protección ocular al aplicar espuma de poliuretano en spray para que sea mejor su visibilidad.
Mantenga al lugar de trabajo limpio y libre de peligros de tropiezo.

## Slide 78: Unidad 14: P2 Revisión
Las siguientes son formas de ayudar a prevenir lesiones ocasionadas por resbalones y caídas, con la excepción de:
Las escaleras y los andamios deben construirse y usarse de acuerdo con los estándares de OSHA.
El trabajo en altura debe cumplir con los requisitos de protección contra caídas de OSHA.
No use protección ocular al aplicar espuma de poliuretano en spray para que sea mejor su visibilidad.
Mantenga al lugar de trabajo limpio y libre de peligros de tropiezo.
Notes: La respuesta correcta es C. Cuando se aplica SPF, la protección ocular es obligatoria. Asegúrese de que su protección ocular reciba buen mantenimiento y que brinde buena visibilidad mientras aplica la espuma.

## Slide 79: Unidad 14: P3 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones no es una forma de evitar el estrés por calor?
Provea ventilación adecuada a través del uso de ventiladores y abriendo ventanas y puertas.
Beba muchas bebidas que contengan alcohol o cafeína.
Considere usar un respirador purificador de aire encapuchado holgado que puede circular aire fresco para el usuario.
Programe descansos frecuentes en áreas con sombra o aire acondicionado.
Notes: ¿Cuál de las siguientes declaraciones NO es una forma de evitar el estrés por calor?
Provea ventilación adecuada a través del uso de ventiladores y abriendo ventanas y puertas.
Beba muchas bebidas que contengan alcohol o cafeína.
Considere usar un respirador purificador de aire encapuchado holgado que puede circular aire fresco para el usuario.
Programe descansos frecuentes en áreas con sombra o aire acondicionado.

## Slide 80: Unidad 14: P3 Revisión
¿Cuál de las siguientes declaraciones no es una forma de evitar el estrés por calor?
Provea ventilación adecuada a través del uso de ventiladores y abriendo ventanas y puertas.
Beba muchas bebidas que contengan alcohol o cafeína.
Considere usar un respirador purificador de aire encapuchado holgado que puede circular aire fresco para el usuario.
Programe descansos frecuentes en áreas con sombra o aire acondicionado.
Notes: La respuesta correcta es B. Evite beber bebidas que contengan alcohol o cafeína. Sin embargo, es buena idea beber líquidos con frecuencia y antes de tener sed.