## Slide 1: NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS 2012 (HCS/GHS)
ELABORADO POR
WAYNE STATE UNIVERSITY
PARA LA
SUBVENCIÓN DE ENTRENAMIENTO SUSAN HARWOOD 2014-2015

## Slide 2
Comunicación de Riesgos [Hazard Communication]/Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos [Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals]
(HAZCOM/GHS)
ENTRENAMIENTO DE REPASO
Propuesta MÓDULO DE REPASO Y ACTUALIZACIÓN

## Slide 3: ESTADOS UNIDOS MINISTERIO DE TRABAJO Administración de Seguridad y Salud Ocupacional [Occupational Safety and Health Administration] (OSHA) Subvención de Entrenamiento Susan Harwood SH-27686-SH5
Este material ha sido producido bajo la subvención Susan Harwood número SH-26321-SH4 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Ministerio de Trabajo de los EE.UU. No refleja necesariamente los puntos de vista o las políticas del Ministerio de Trabajo de los EE.UU., ni tampoco la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica respaldo por parte del Gobierno de los EE.UU.
RECONOCIMIENTO

## Slide 4: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SEGúN LA LEY DE OSH
Los trabajadores tienen derecho a condiciones laborales seguras y saludables. La Ley de OSH otorga a los trabajadores el derecho a:
    Pedir a la OSHA que inspeccione su centro de trabajo;
    Revise los registros del empleador sobre accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo que realizan.
    Obtener copias de sus registros médicos; y
    Recibir información y entrenamiento sobre los peligros y su prevención, usando los estándares de la OSHA aplicables.
DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES
SEGúN LA LEY DE OSH
Notes: Los trabajadores tienen el derecho a condiciones laborales que no los expongan al riesgo de ser dañados seriamente. Para ayudar a asegurar que el lugar de trabajo sea saludable y seguro, la Ley de OSH otorga a los trabajadores el derecho a pedir a la OSHA que inspeccione su lugar de trabajo; ejercer sus derechos bajo la protección de esta ley sin represalias ni discriminación; y recibir información y entrenamiento sobre peligros y los métodos para prevenirlos. Según la Ley de OSH, los trabajadores también tienen el derecho a pedir que se apliquen los estándares de la OSHA en su lugar de trabajo; obtener copias de los resultados de exámenes relacionados a los peligros en el lugar de trabajo; y revisar los registros de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo y obtener copias de sus registros médicos.

## Slide 5: DERECHOS DE LOS DENUNCIANTES
Los trabajadores pueden presentar una queja formal ante la OSHA en caso de que el empleador tome represalias realizando acciones que perjudiquen a su personal por denunciar situaciones irregulares.
  Para mayor información Derechos del Denunciante
Las leyes que protegen a los denunciantes requieren que las quejas sean presentadas ante la OSHA dentro de ciertos límites de tiempo después de que ocurra la presunta represalia.
DERECHOS DE
LOS DENUNCIANTES
Notes: Los trabajadores pueden presentar una queja formal ante la OSHA si el empleador toma represalias en contra de sus trabajadores por acciones protegidas relacionadas a la salud o seguridad en el centro de trabajo, asbestos en las escuelas, contenedores de carga, aerolíneas, transporte motorizado comercial, productos para consumidores, medioambiente, reforma financiera, seguridad alimentaria, reformas de seguro de salud, seguridad de vehículos motorizados, nuclear, conductos, agencia de transporte público, ferroviario, marítimo, y leyes de valores financieros. Si se considera que el empleador toma represalias en contra del trabajador debido a que el trabajador ejerce sus derechos legales como empleado, los trabajadores deben contactar a la OSHA tan pronto como sea posible. Las quejas deben ser presentadas dentro de los plazos que indica la ley. Un empleado puede presentar una queja a la OSHA visitando o llamando a la oficina local de la OSHA o enviando una queja escrita a la oficina regional o la oficina de área más cercana. Las quejas escritas pueden ser presentadas por fax, comunicación electrónica, entregadas personalmente durante el horario de oficina, enviadas por correo USPS (se recomienda en ese caso un servicio de confirmación) u otro servicio comercial de mensajería.

## Slide 6: DERECHO A SABER
La Norma Federal de Comunicación de Riesgos [Federal Hazard Communication Standard] (HCS), Título 29, Parte 1910.1200 del Código de Regulaciones Federales [Code of Federal Regulations] (29 CFR 1910.1200) ordena que “Los trabajadores tienen el derecho a conocer y entender los químicos peligrosos que usan y cómo trabajar con ellos de forma segura.”
Esta regulación tiene por objeto hacer disponible a los empleados expuestos a los químicos información sobre químicos peligrosos que están presentes en lugares de trabajo.
La norma de comunicación de riesgos se aplica a todo negocio, incluyendo fabricantes, que usan químicos peligrosos, sin importar el número de individuos empleados.
DERECHO A SABER
Notes: La Norma Federal de Comunicación de Riesgos [Federal Hazard Communication Standard] (HCS), Título 29, Parte 1910.1200 del Código de Regulaciones Federales [Code of Federal Regulations] (29 CFR 1910.1200) ordena: “Los trabajadores tienen el derecho a conocer y entender los productos químicos peligrosos que usan y cómo trabajar con ellos de forma segura.” Esta regulación tiene por objeto hacer disponible a los empleados expuestos a los químicos información sobre químicos peligrosos que están presentes en lugares de trabajo.
La Norma de Comunicación de Riesgos se aplica a todo negocio, incluyendo fabricantes, que usan químicos peligrosos, sin importar el número de individuos empleados.

## Slide 7: PROPÓSITO
Norma de Comunicación de Riesgos (HCS)
  OSHA 29 CFR 1910.1200
    Clasifica químicos de acuerdo a sus peligros.
    Provee información a empleados.
Notes: El propósito de la Norma de Comunicación de Riesgos (HCS - OSHA 29 CFR 1910.1200) es clasificar químicos de acuerdo a sus peligros y proveer información a los empleados para que puedan protegerse de los posibles peligros físicos y para la salud en el lugar de trabajo. Según el HCS, los empleados tienen el derecho a conocer la información necesaria sobre los químicos con los que están trabajando, a través de etiquetas y otras formas de advertencia, fichas de datos de seguridad y entrenamiento.

## Slide 8: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Peligros
Peligros Físicos
Peligros para la Salud
Peligros Ambientales
    Como por ejemplo:
    Gases inflamables.
    Explosivos.
    Gases a presión.
Ejemplo:
Corrosión/irritación de la piel.
Carcinongenicidad.
Toxicidad aguda.
Toxicidad aguda acuática.
Toxicidad crónica acuática.
Notes: De acuerdo al HCS, importadores y fabricantes están obligados a clasificar los productos químicos según sus peligros usando la amplia gama de literatura científica disponible u otras evidencias sobre riesgos potenciales. Los riesgos son clasificados bajo tres encabezados en HCS: Peligros Físicos, Peligros para la Salud y Peligros Ambientales. Los peligros físicos son aquellos que amenazan la salud física de los empleados, como gases inflamables, explosivos y gases a presión. Los peligros para la salud están asociados a químicos que generan efectos peligrosos como corrosión/irritación de la piel, carcinogenicidad y toxicidad aguda. Peligros ambientales pueden generar riesgos de daño a ambientes acuáticos como toxicidad acuática aguda y toxicidad crónica aguda. OSHA no obliga el uso de peligros ambientales en HCS/GHS.

## Slide 9: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Grado de Peligro
  El efecto dañino disminuye cuando el número de la categoría se incrementa.
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
MáS DAñINO
MENOS DAñINO
Notes: HCS además clasifica Peligros Físicos, para la Salud, y Ambientales basados en la severidad, que es expresada en números y letras (según sea necesario). A medida que el número de la categoría se incrementa, el peligro es menos dañino.

## Slide 10: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Se puede encontrar criterios específicos sobre la clasificación de químicos peligrosos en:
  APÉNDICE “A” DEL §1910.1200– CRITERIO PARA LOS PELIGROS A LA SALUD y
  APÉNDICE “B” DEL §1910.1200 – CRITERIO PARA LOS PELIGROS FÍSICOS.
Notes: Se puede encontrar información detallada sobre la clasificación de peligros y categorías para peligros físicos y para la salud en los Apéndices A y B de la Norma de Comunicación de Riesgos (HCS). La página web de la OSHA tiene los siguientes enlaces para esos apéndices.
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/hazcom-appendix-a.html (Apéndice A)
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/hazcom-appendix-b.html (Apéndice B)

## Slide 11: ETIQUETAS GHS
Las etiquetas son:
  Elementos con información escrita, impresa o gráfica.
  Adjuntadas al contenedor o empaque inmediato de un químico peligroso.
Notes: El HCS define etiquetas como elementos con información escrita, impresa o gráfica sobre químicos peligrosos que ha sido pegada, impresa, o adjuntada al contenedor o empaque más inmediato de un químico peligroso.

## Slide 12: ETIQUETAS GHS
Las etiquetas deben ser:
  Legibles y claramente visibles.
  En inglés (Otros idiomas pueden ser incluidos si es necesario).
Las etiquetas deben ser actualizadas dentro de los 6 meses después de que nueva información sobre los químicos sea disponible.
Notes: Las etiquetas GHS deben ser legibles y claramente visibles. Deben estar en inglés, sin embargo es posible usar otros idiomas si es necesario. Los fabricantes de químicos, distribuidores o importadores que han tomado conocimiento de nueva información sobre un producto químico deben actualizar las etiquetas dentro de 6 meses después de que esta nueva información sea disponible.

## Slide 13: ETIQUETAS GHS
De acuerdo a la HCS, las etiquetas deben tener:
  Identificador del producto
  Símbolos (pictogramas que indiquen peligro)
  Palabras de señalización
  Declaración(es) de peligro
  Declaración(es) precautorias
  Nombre, dirección, teléfono del fabricante, importador o responsable
Notes: Las etiquetas deben seguir un formato específico de acuerdo a la GHS. Éste requiere que una etiqueta incluya un identificador del producto que muestre cómo el químico peligroso es identificado, con información como: el nombre del químico o el número del código o lote; pictogramas; palabras de señalización; declaraciones precautorias; y el nombre, dirección, número de teléfono del fabricante, importador o responsable.

## Slide 14: PICTOGRAMAS
  La HCS/GHS tiene 9 pictogramas (el ambiental no es de uso obligatorio)
HCS/GHS
Peligro para la Salud
Llama sobre un círculo
Calavera y Tibias Cruzadas
Medioambiente
Llama
Signo de Exclamación
Botella de Gas
Corrosión
Bomba Explotando
Notes: Los pictogramas son símbolos estandarizados que alertan a los trabajadores sobre varios peligros. Cada pictograma consiste en un símbolo en un fondo blanco enmarcado con un borde rojo y representa un peligro distinto. En el nuevo sistema de etiquetado tenemos 9 pictogramas para comunicar los peligros para la salud, peligros físicos y peligros ambientales. La OSHA no obliga el uso del pictograma de peligros ambientales. Cada pictograma muestra los peligros para la salud y la seguridad relacionados con el químico mismo. En una sola etiqueta pueden encontrarse uno o más de un pictograma. Estos pictogramas también pueden ser encontrados en las hojas de datos de seguridad que contienen más información sobre cada producto químico.

## Slide 15: Peligros a la Salud
Carcinógeno
Mutagenicidad
Toxicidad para la Reproducción
Sensibilización Respiratoria
Toxicidad Específica de Órganos Diana
Peligro por Aspiración
Notes: El primer pictograma es un símbolo de Peligro para la Salud asociado con químicos que pueden causar problemas de salud por un largo período de tiempo. Estos son carcinógenos que pueden generar cancer, mutágenos que pueden causar alteraciones en el ADN, toxicidad reproductiva que afecta la habilidad de hombres y mujeres de tener hijos saludables, sensibilizantes respiratorios que pueden causar reacciones alérgicas después de la exposición, peligros de toxicidad específica en determinados órganos que pueden dañar o afectar la función de ciertos órganos y peligros de toxicidad por aspiración que pueden producir neumonía química y diferentes grados de problemas pulmonares.

## Slide 16: Llama
  Inflamables
  Pirofóricos
  Calentamiento Espontaneo
  Emite Gas Inflamable
  Autorreactivos
  Peróxidos Orgánicos
Notes: Este pictograma es el símbolo de una llama. Está asociado a líquidos, sólidos y aerosoles inflamables. Este pictorgrama también nos alerta de pirofóricos, que son capaces de generar ingnición espontánea en el aire, y nos alerta de químicos que producen calentamiento espontaneo ya que generan calor en reacción con el aire y sin ninguna otra fuente de energía.
Este pictorgrama también aparece en productos químicos que desprenden gases inflamables y productos autorreactivos** (Tipos B, C, D, E, F) que son líquidos o sustancias sólidas termalmente inestables o mezclas que pueden sufrir fuertes descomposiciones exotérmicas aun cuando no hay participación de oxígeno. Este pictograma también aparece en peróxidos orgánicos*** (tipos B, C, D, E, F) los cuales se encuentran en muchos productos como aceleradores, activadores, agentes inter-enlazantes y agentes de curado.
**Tipos de autorreactivos;
Tipo B- en la forma en que está empacado, no se detona o deflagra rápidamente pero es capaz de generar una explosión termal. (Causas térmicas de fuego.)
Tipo C – en la forma en que está empacado, posee propiedades explosivas pero no detonará, deflagrará o explotará por calor.
Tipos D, E, F – han dado muestras de peligros como detonaciones parciales, etc. cuando han sido probados en laboratorios pero no presentan estos peligros cuando están empacados.
***Tipos de peróxidos orgánicos:
Tipo B- Cualquier peróxido orgánico que posee propiedades explosivas y que, estando empacado, no se detona, ni deflagra rápidamente, pero podría producir una explosión termal en ese empaque.
Tipo C- Cualquier peróxido orgánico que posee propiedades explosivas cuando el químico, estando empacado, no se detona ni deflagra rápidamente ni genera una explosión termal.
Tipo D-
(i) Detona parcialmente, no deflagra rápidamente y no muestra efectos violentos cuando es calentado bajo condiciones de confinamiento, o
(ii) No se detona de ningún modo, pero deflagra lentamente y no muestra efectos violentos cuando es calentado bajo condiciones de confinamiento, o
(iii) No se detona o deflagra de ningún modo y muestra efectos medianos cuando es calentado bajo condiciones de confinamiento.
Tipo E- Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no se detona o deflagra de ninguna forma y muestra efectos mínimos o ningún efecto cuando es calentado bajo condiciones de confinamiento.
Tipo F- Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, ni se detona ni deflagra en ningún momento y muestra sólo un efecto mínimo o ningún efecto cuando se calienta bajo condiciones de confinamento, además de mínimo o ningún poder explosivo.

## Slide 17: Signo de Exclamación
  Irritante (piel y ojos)
  Sensitizador Cutáneo
  Toxicidad Aguda (dañino)
  Efectos Narcóticos
  Irritante de Vías Respiratorias
  Peligroso para la Capa de Ozono (No Obligatorio)
Notes: El signo de exclamación es usado en etiquetas para sustancias que son: irritantes de la piel y ojos; sensitizadores de la piel, que pueden causar respuestas alérgicas cuando hay contacto con la piel; toxicidad aguda, que puede herir los órganos y causar daño a los órganos; químicos que tienen efectos narcóticos; irritantes de vías respiratorias cuando son inhalados; y químicos que son peligrosos para la capa de ozono. La OSHA no obliga a usar este pictograma para señalar peligro a la capa de ozono porque esto no afecta directamente la salud de los trabajadores.

## Slide 18: Botella de Gas
Gases A Presión
  Sustancia está comprimida, en estado líquido o disuelta a 29 psi o más presión.
Notes: El pictograma con la botella de gas aparecerá en etiquetas de cilindros con gases comprimidos a presión. Este pictograma en una etiqueta de químicos significa que la sustancia es un gas comprimido, en estado líquido o disuelto a una presión de 29 libras por pulgada cuadrada o más.

## Slide 19: Corrosión
Corrosión o Quemaduras/ Cutáneas
Lesión Ocular
Corrosivo para los Metales
Notes: El pictograma de corrosión aparece en envases de químicos que causan corrosión de la piel o quemaduras y daños a los ojos. También se usa para materiales que son corrosivos de metales.

## Slide 20: Bomba Explotando
Explosivos
Autorreactivos
Peróxidos orgánicos
Notes: El pictograma de bomba explotando es usado para explosivos que son capaces (por reacciones químicas) de producir gas a tal temperatura, presión y velocidad que puede causar daño a su alrededor; se usa también para autorreactivos (tipos A, B)** que son líquidos o sustancias sólidas o mezclas termalmente inestables capaces de producir una fuerte descomposición exotérmica, aun sin la participación de oxígeno; y se usa el pictograma para peróxidos orgánicos (typos A, B)*** que se encuentran en muchos productos como aceleradores, activadores, agentes inter-enlazantes y agentes de curado.
**Tipos de sustancias autorreactivas:
Tipo A – en la forma en que está empacado, detonará o deflagará rápidamente.
Tipo B – en la forma en que está empacado, no se detonará o deflagrará rápidamente pero es capaz de generar explosión termal (calentamiento causa explosión).
***Tipos de peróxido orgánico:
Tipo A – Cualquier peróxido orgánico que, en la forma en que está empacado, puede detonarse o deflagrarse rápidamente.
Tipo B – Cualquier peróxido orgánico que posee propiedades explosivas y que, en la forma en que está empacado, no se detona ni deflagra rápidamente, pero puede generar una explosión termal en ese empaque.

## Slide 21: Llama Sobre un Círculo
Comburentes
  Sustancias que liberan oxígeno en otro material para generar combustión
Notes: Este pictograma de una llama sobre un círculo se asocia a materiales que son clasificados como comburentes. Los comburentes son sustancias que liberan oxígeno a otro material para generar combustión. De esta forma ayudan a que los materiales se quemen mucho más rápido de lo que se quemarían normalmente. Por lo tanto, los comburentes no deben ser almacenados cerca a materiales inflamables.

## Slide 22: Cráneo y Huesos Cruzados
Toxicidad Aguda (severa)
  Sobreexposición puede ser tóxica o fatal.
Notes: El pictograma de la calavera y tibias cruzadas es usado para identificar químicos que causan peligros de toxicidad aguda. Dependiendo de la toxicidad del químico, este pictograma indica que la sobreexposición a este químico puede ser tóxica o fatal.

## Slide 23: Medioambiente (No Obligatorio)
Toxicidad Acuática
  Tóxico para plantas y vida acuática.
Notes: El último pictograma, que es el medioambiente, aparece en químicos que son considerados tóxicos para las plantas y vida acuática. La OSHA no obliga a usar este pictograma porque no afecta directamente la salud de los trabajadores expuestos.

## Slide 24: PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN
  Muestran la severidad de peligros posibles y orientan a las personas a tomar precauciones.
Palabras de Señalización
Advertencia
Peligro
Notes: Las Palabras de Señalización enfatizan los riesgos e indican el nivel relativo de severidad del peligro según la forma en que es señalado en la categoría y clase de peligro del GHS. Las palabras de señalización son usadas para indicar la severidad de los posibles peligros y orientan a las personas a tomar precauciones. “Advertencia” y “Peligro” son las dos palabras de señalización usadas en el HCS/GHS.

## Slide 25: PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN
Advertencia: usada para peligro de menor severidad.
Peligro: usada para peligro de mayor severidad.
Notes: “Advertencia” es usado para peligros menos severos mientras que “peligro” es usado para los peligros más severos. Debido a que las palabras de señalización son asignadas de acuerdo a categorías de peligro, pueden haber más de una palabra de señalización para cada clase de peligro. Sin embargo, figurará sólo una palabra de señalización en la etiqueta sin importar cuántos peligros tenga un químico. Si uno de los peligros requiere la palabra de señalización “Peligro” y otro peligro la palabra de señalización “Advertencia,” sólo la palabra “Peligro” deberá aparecer en la etiqueta.

## Slide 26: DECLARACIÓN DE PELIGRO
Describe la naturaleza del (de los) peligro(s) de un químico para cada clase de peligro. (Por ejemplo: físico, a la salud, al medioambiente.)
Ejemplos:
    “Exposición prolongada o repetida causa daño ocular severo.”
    “Tóxico si es inhalado.”
Notes: Las declaraciones de peligro están estandarizadas y se les asignan frases que describen el (o los) peligro(s) de un químico para cada categoría de clase de peligro. Ejemplos incluyen: “Exposición prolongada o severa causa daño severo a los ojos” y “Tóxico si es inhalado.”

## Slide 27: DECLARACIóN PRECAUTORIA
Medidas para prevenir o minimizar los efectos adversos de químicos durante manejo, transporte o almacenamiento.
Ejemplos:
    “Manténgase alejado del calor, chispas, y fuego abierto, y almacene en un lugar fresco y bien ventilado.”
    “No coma, tome, o fume cuando use este producto.”
Notes:     Las declaraciones precautorias son medidas recomendadas que se deben tomar para prevenir o minimizar los efectos adversos de productos químicos peligrosos durante su manipulación, transporte o almacenamiento. Ejemplos incluyen: “Manténgase alejado del calor, chispas, fuego abierto, y almacene en un lugar fresco y bien ventilado” o “No coma, tome o fume cuando use este producto.” (La información de precaución incluye primeros auxilios). La etiqueta GHS debe incluir toda la información de precaución apropiada. Hay cuatro tipos de declaraciones precautorias: prevención que se usa para minimizar exposición, respuesta se usa para explicar qué hacer en caso de exposición, almacenamiento muestra los requisitos para almacenaje y eliminación, eliminación muestra cómo eliminar los químicos de acuerdo a las regulaciones.

## Slide 28: FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Documento que contiene los detalles de las sustancias químicas peligrosas específicas y sus usos.
HCS requiere que los productores, distribuidores o importadores de sustancias químicas provean estas Fichas de Datos de Seguridad [Safety Data Sheets] (SDSs) para comunicar los riesgos de los productos químicos.
Ejemplo:
  https://www.dropbox.com/s/8igarlegp6b49ym/Safety%20Data%20Sheet%20Gasoline.pdf
Notes:   Las Fichas de Datos de Seguridad [Safety Data Sheets] (SDSs) son las fuentes completas con los detalles de las sustancias químicas peligrosas y cómo se puede usar el producto de manera segura. La HCS requirere que los productores, distribuidores o importadores de sustancias químicas provean SDSs para comunicar los riesgos de productos químicos peligrosos. Un ejemplo puede ser consultado en el enlace siguiente: https://www.dropbox.com/s/8igarlegp6b49ym/Safety%20Data%20Sheet%20Gasoline.pdf

## Slide 29: FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
16 secciones en HCS/GHS (12 obligatorias);
    Identificación
    Identificación de peligros
    Composición/información de los componentes
    Medidas de primeros auxilios
    Medidas en caso de incendio
    Medidas en caso de vertido y/o liberación accidental
    Manejo y Almacenamiento
Notes: La SDS debe tener 16 encabezados y 12 de estos encabezados son obligatorios. Primero, debe haber información sobre la identificación de la sustancia o mezcla y del proveedor, con teléfono de emergencia, etc. Segundo, la sección de identificación de peligro(s) es la que identifica los peligros de la sustancia química y la información de advertencia detallada asociada con esos peligros como la clasificación de peligro de la sustancia química (e.g., líquido inflamable), categoría, palabra de señalización, pictograma y declaración precautoria. La tercera sección, que es la composición/información de los componentes identifica los componente(s) contenidos en el producto, incluyendo impurezas y aditivos estabilizantes incluyendo nombre químico, nombre común y sinónimo. En las siguientes secciones, la sección de medidas de primeros auxilios describe los cuidados iniciales que deben proveerse por personal no capacitado a un individuo que ha sido expuesto a la sustancia química. La sección de medidas en caso de incendio da recomendaciones acerca del equipo de extinción de incendio apropiado y equipo protector especial o precauciones para los bomberos, consejos sobre peligros específicos que pueden desarrollarse debido a la sustancia química durante el incendio. Medidas de derrame y/o liberación accidental provee recomendaciones acerca de la respuesta apropiada en caso de derrame o liberación, incluyendo cómo contenerlo y limpiarlo para minimizar la exposición de las personas, propiedad o al medioambiente. La sección de manejo y almacenamiento provee recomendaciones sobre prácticas de manejo seguras y condiciones seguras de almacenamiento de sustancias químicas.

## Slide 30: FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
    Controles de exposición/protección personal
    Propiedades físicas y químicas
    Estabilidad y reactividad
    Información toxicológica
    Información ecológica
    Consideraciones para su eliminación
    Información relativa al transporte
    Información regulatoria
    Otra información
No obligatorio
Notes: La sección de controles de exposición/protección personal trata sobre límites de exposición recomendados por OSHA, Límites de Exposición Permisibles [Permissible Exposure Limits] (PELs), Valores Límite Umbrales [Threshold Limit Values] (TLVs) de la Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales [American Conference of Governmental Industrial Hygienists] (ACGIH) y fabricantes, controles de ingeniería y medidas personales de protección que pueden usarse para minimizar la exposición del trabajador. La sección de propiedades físicas y químicas identifica las propiedades físicas y químicas asociadas a la sustancia o la mezcla, tales como apariencia, olor, presión de vapor, pH, densidad relativa, etc. La sección de estabilidad y reactividad describe los peligros de reactividad de la sustancia química y la información de estabilidad química tales como la descripción de los datos de pruebas específicas para el químico, cualquier estabilizador que pueda ser necesario para mantener la estabilidad química, etc. La información toxicológica identifica los efectos toxicológicos y de salud o indica que tales datos no están disponibles, tal como información de las posibles rutas de exposición (inhalación, ingestión, contacto ocular o dérmico, descripción de los efectos retardados, inmediatos o crónicos debidos a la exposición a corto y largo plazos, etc.) Las secciones de información ecológica, consideraciones para su eliminación e información para su transporte e información regulatoria no son obligatorias y por lo tanto no son atendidas por OSHA. La sección de información ecológica da una idea acerca del impacto ecológico de la sustancia química si es liberada al medioambiente, tal como el potencial de la sustancia de transferirse del suelo al manto freático, potencial de descomposición de la capa de ozono, etc. La sección de consideraciones para su eliminación provee guías para las prácticas apropiadas de eliminación, reciclaje o reclamación de la(s) sustancia(s) química(s) o su(s) contenedor(es), etc. La sección de información relativa al transporte incluye información sobre la clasificación para el envío y transporte de sustancias químicas peligrosas por tierra, aire, vía férrea o mar, tal como número UN [United Nations] (número de identificacción de cuatro dígitos de la sustancia), nombre propio UN, etc. La sección de información regulatoria identifica las regulaciones específicas de seguridad, salubridad y ambientales para el producto que no están identificadas en ningún otro lado de la SDS, tal como cualquier información regulatoria nacional y/o regional de la sustancia química o mezclas (incluyendo cualquier regulación de la OSHA, Departamento de Transporte, Agencia de Protección Ambiental o Agencia de Seguridad de Productos del Consumidor). La sección de otra información, es otra sección obligatoria e indica cuando fue preparada la SDS o cuando fue la última vez que fue revisada. La SDS puede también declarar donde han sido hechos los cambios a la versión previa. Si desea, puede contactar al proveedor para obtener una explicación de los cambios. Cualquier otra información útil también puede ser incluida en esta sección.

## Slide 31: FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
La Ficha de Datos de Seguridad (SDS) debe estar en inglés. (Otros idiomas pueden ser añadidos si es necesario).
Cada trabajador debe estudiar la SDS antes de trabajar con las sustancias químicas.
Si el trabajador necesita información adicional o tiene preguntas debe consultar a su jefe o supervisor.
Notes: La Ficha de Datos de Seguridad (SDS) debe estar en inglés aunque puede estar en otros idiomas si es necesario. Los empleadores deben asegurarse que las SDSs están accesibles para los empleados para todas las sustancias químicas peligrosas en su lugar de trabajo y cada trabajador debe estudiar las SDSs antes de trabajar con sustancias químicas. Si el trabajador necesita información adicional o tiene preguntas debe consultar a sus jefes o supervisores.

## Slide 32: RESUMEN
Usted tiene derecho a conocer y entender las sustancias químicas peligrosas que usa y cómo trabajar con ellas.
HCS clasifica las sustancias químicas por su peligrosidad y provee información a los empleados.
Los recursos usados para la información sobre sustancias químicas peligrosas son
  Etiquetas
  SDSs
Notes: Usted tiene derecho a conocer y entender las sustancias químicas peligrosas que usa y cómo trabajar con ellas. HCS clasifica las sustancias químicas por su peligrosidad y provee información a los empleados. Los recursos usados para la información sobre sustancias químicas peligrosas son las etiquetas y las SDSs.

## Slide 33: FIN
GRACIAS

## Slide 34: ACRÓNIMOS
SDS: Ficha de Datos de Seguridad [Safety Data Sheet]
PPE: Equipo de Protección Personal [Personal Protection Equipment]
HCS: Norma de Comunicación de Riesgos [Hazard Communication Standard]
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos [Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals]
OSHA : Administración de Seguridad y Salud Ocupacional [Occupational Safety and Health Administration]
ACRÓNIMOS

## Slide 35: ACRÓNIMOS 2
CFR: Código de Regulaciones Federales [Code of Federal Regulations]
PELs: Límites de Exposición Permisibles [Permissible Exposure Limits]
TLVs: Valores Límite Umbrales [Threshold Limit Values]
ACGIH: Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales [American Conference of Governmental Industrial Hygienists]
ACRÓNIMOS