## Slide 1: Sílice ¿Por qué quieres mantener el polvo de sílice lejos de tus pulmones y cómo hacerlo?
Entrenamiento Piloto desarrollado por:
Foto por Development Partner
Trabajador en una nube de polvo

## Slide 2: Limitación de Responsabilidad
Este material fue producido bajo la subvención número SH-29668-SH6 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. No refleja necesariamente los puntos de vista o políticas del Departamento del Trabajo, ni la mención de nombres o productos comerciales u organizaciones implica el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos.

## Slide 3: ¿Por qué estamos aquí?
Comprender la sílice
  Polvo de sílice cristalina respirable
Aprender cuándo puede estar expuesto a ella
Comprender porque no quiere que entre en sus pulmones
Photo by OSHA available under public domain from www.OSHA.bov
            Aprender a evitar que entre en el aire que respira
Cita de un trabajador con cáncer de pulmón

## Slide 4: Prueba Previa
Utilizará el contador para responder a las 15 preguntas siguientes
Serán calificados como un grupo, no individualmente
Responda cada pregunta
  El botón verde se iluminará cuando su respuesta sea registrada
  Si usted no sabe la respuesta, dé su mejor conjetura
Proporcione una respuesta a cada pregunta

## Slide 5: Ejemplo de Pregunta
El polvo de sílice puede ser detectado por un tejón especialmente entrenado.
Verdadero
Falso
Fotografía de un tejón

## Slide 6: Prueba Previa #1
Granito y otros tipos de rocas
Concreto
Algunos compuestos de juntas de pared seca
Todas las anteriores
1) ¿En cuál de los siguientes está la sílice?

## Slide 7: Prueba Previa #2
Cortar
Moler
Acabado de paredes secas
Todas las anteriores
2) ¿Cuál de las siguientes actividades crea grandes cantidades de polvo de sílice visible e invisible?

## Slide 8: Prueba Previa #3
3) El polvo de sílice que es lo suficientemente pequeño como para entrar en lo más profundo de sus pulmones (polvo de sílice respirable) es demasiado pequeño para verlo (invisible).
Verdadero
Falso

## Slide 9: Prueba Previa #4
4) Usted puede tener la misma cantidad de exposición al polvo de sílice invisible, o incluso más, por las actividades que otra persona está haciendo cerca de usted - al lado de usted, por encima de usted, o por debajo de usted.
Verdadero
Falso

## Slide 10: Prueba Previa #5
5) La silicosis es una enfermedad pulmonar que se desarrolla lentamente a lo largo de los años debido al polvo de sílice respirable invisible que penetra profundamente en los pulmones, lo que hace que sea cada vez más difícil respirar.
Verdadero
Falso

## Slide 11: Prueba Previa #6
6) ¿Cuáles de los siguientes controles pueden reducir el polvo de sílice en el aire?
1. Cortar mojado
2. Cubiertas y sistemas de recolección de polvo HEPA
3. Equipos en buenas condiciones de trabajo
4. Todas las anteriores

## Slide 12: Prueba Previa #7
7) Un respirador (máscara) necesita tener un sello hermético en su cara para mantener el polvo fuera de sus pulmones.
Verdadero
Falso

## Slide 13: Prueba Previa #8
8) Puede comprobar si un producto que va a utilizar contiene sílice leyendo la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad (SDS).
Verdadero
Falso

## Slide 14: Prueba Previa #9
9) Los métodos húmedos se utilizan cuando una corriente de agua se aplica a la superficie cuando se está cortando. Esto se hace mejor utilizando un sistema de alimentación continua de agua que se ha incorporado al equipo.
Verdadero
Falso

## Slide 15: Prueba Previa #10
10) Un pañuelo y una máscara con elástica protegen sus pulmones de la sílice invisible.
Verdadero
Falso

## Slide 16: Prueba Previa #11
11) Bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional usted tiene derecho a:
1. Dos pausas de diez minutos y una pausa para el almuerzo
2. Un lugar de trabajo seguro
3. Pago por tiempo extra
4. Dos semanas de vacaciones

## Slide 17: Prueba Previa #12
12) La Tabla 1 de OSHA requiere el uso de respiradores APF 25 cuando se hace fileteado manual de los ladrillos durante más de 4 horas al día. ¿Cuáles de los siguientes son respiradores de al menos APF 25?:
A
B
C
D
Respirador semifacial elastomérico
Respirador de cara completa elastomérico
Respirador purificador de aire
Respirador semifacial elastomérico
Respirador purificador de aire
Respirador de cara completa elastomérico
Respirador descartable (n95)
Respirador semifacial elastomérico

## Slide 18: Prueba Previa #13
13) ¿Cuándo se debe usar aire comprimido para limpiar el polvo que podría contener sílice?
1. Cuando nadie está viendo
2. Para limpiar una pieza antes de trabajar en ella
3. Para limpiar la ropa que se quita al final del día
4. Nunca

## Slide 19: Prueba Previa #14
Verdadero
Falso
14) Si el polvo de sílice que se genera es visible, probablemente significa que el nivel de polvo de sílice invisible es demasiado alto:

## Slide 20: Prueba Previa #15
15) Para cualquier tarea dada, los niveles de polvo serán más altos si se realiza adentro que si se realiza afuera
Verdadero
Falso

## Slide 21: ¿Qué es OSHA?
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en Inglés)
Organismo gubernamental encargado de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores
Creado en 1970 por la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSH por sus siglas en Inglés)
Le permite a los estados tomarse la responsabilidad de implementar la Ley OSH siempre y cuando sus reglamentos sean al menos tan estrictos como la OSHA Federal
La misión de OSHA es:
  Salvar vidas
  Prevenir lesiones y enfermedades
  Proteger la salud de los trabajadores de América

## Slide 22: ¿Es Aplicable a Usted el Estándar de Sílice?
¿Está expuesto al polvo de sílice en su trabajo actual?
¿Cree que el lugar donde trabaja es seguro?
¿Cree que los lugares donde trabajará siempre serán seguros?
¿Desearía alguna vez iniciar su propio negocio?

## Slide 23: ¿Cuáles son las responsabilidades de los empleadores bajo OSHA?
Proporcionar empleo y un lugar de trabajo que esté:
  1. Libre de peligros reconocidos que están causando o puedan causar la muerte o lesiones físicas serias a los empleados.
  2. En cumplimiento con las normas establecidas en OSHA.

## Slide 24: Usted Tiene Derechos y Responsabilidades
Bajo OSHA, usted tiene el derecho a un lugar de trabajo seguro
Usted debe hacer su parte para mantenerse seguro
Usted y su empleador pueden ayudar a hacer su lugar de trabajo más seguro al trabajar juntos para identificar y controlar los peligros

## Slide 25: Norma de OSHA Para la Sílice Cristalina en la Construcción
Promulgada en el 2016
Entrará en vigencia el 23 de Junio de 2017 , 23 de Septiembre de 2017
Establece la cantidad máxima de polvo de sílice permitida en el aire que respira
  Límite Permisible de Exposición (PEL por sus siglas en Inglés)
Describe las medidas para controlar el polvo de sílice
Lo que se debe hacer si no puede controlar el polvo

## Slide 26: Concurso de Preguntas #1
¿Qué significa OSHA?
1. Alianza para la Seguridad y la Salud Ocupacional
2. Asociación de Seguridad y Salud Ocupacional
3. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
4. Alianza Ordinaria de Súper Héroes

## Slide 27: Concurso de Preguntas #2
Todos los que trabajan en un sitio de trabajo tienen el derecho y son responsables de la seguridad en el lugar de trabajo
Verdadero
Falso

## Slide 28: La Sílice está en la roca
Cuarzo
Los productos que contienen roca contienen sílice
¿Trabaja usted con roca o productos que contienen roca?
¿Qué contiene sílice en esta foto?
Foto por Haselden Construction
Cimientos de concreto en una obra
Notes: Rock, sand, concrete

## Slide 29: Polvo de Sílice Cristalina Respirable
Polvo de sílice cristalina
  Polvo de rocas y productos hechos de rocas
Respirable
  Polvo lo suficientemente pequeño para entrar en lo más profundo de sus pulmones
Image by National Jewish Health
Tamaño de partículas inhalables en comparación con un cabello humano
Trayectoria del oxígeno hasta ingresar en los pulmones y la corriente sanguínea

## Slide 30: ¿Dónde ve el polvo de sílice cristalina respirable ?
Foto por Development Partner
Trabajador en una nube de polvo
Polvo visto con un micrógrafo electrónico

## Slide 31: Las Herramientas Eléctricas y de Alta Velocidad Crean Polvo de Sílice Cristalina Respirable
Cortar
Triturar
Perforar
Aserrar
Chorro de arena
Pulir
Taladrar
Equipos neumáticos
Barrer
Imagen de OSHA (Elcosh)
Trabajador cortando (fileteando) sin controles de ingeniería

## Slide 32: Exposición a la Sílice por el Trabajo Realizado por Otros Alrededor de Usted
Los niveles de sílice pueden ser tan altos o incluso más altos por el trabajo realizado por otros a su alrededor
Foto cortesía de Patty Jeffries
Trabajador aplicando hormigón proyectado

## Slide 33: Exposición a la Sílice por el Trabajo Realizado por Otros Alrededor de Usted (pt. I)
A su lado
Debajo de usted
Sobre usted
Foto cortesía de Patty Jeffries
Trabajadores en andamio sobre la aplicación de hormigón proyectado

## Slide 34: Concurso de Preguntas #3
¿En cuál de los siguientes está la sílice?
Granito y otros tipos de rocas
Concreto
Algunos compuestos de juntas de pared seca
Todas las anteriores

## Slide 35: Concurso de Preguntas #4
¿Cuál de las siguientes actividades crea grandes cantidades de polvo de sílice visible e invisible?
Cortar
Moler
Acabado de paredes secas
Todas las anteriores

## Slide 36: Concurso de Preguntas #5
Usted puede tener la misma cantidad de exposición al polvo de sílice invisible, o incluso más, por las actividades que otra persona está haciendo cerca de usted - al lado de usted, por encima de usted, o por debajo de usted.
Verdadero
Falso

## Slide 37: ¿Puede saber si hay polvo de sílice cristalina respirable?
¡Sí!
Cada vez que pueda ver el polvo, habrá sílice cristalina respirable en el aire
Foto por Development Partner
Trabajador en una nube de polvo

## Slide 38: ¿Estoy seguro si no puedo ver el polvo?
Tal vez
Puede haber altos niveles de sílice cristalina en el aire incluso cuando no se puede ver el polvo
Foto por Development Partner
Trabajador aplicando hormigón proyectado

## Slide 39: ¿Cómo Puede Saber que Está a Salvo Cuando no Puede ver el Polvo?
No Puede
La sílice no tiene olor
La sílice no tiene sabor
Respirar el polvo de sílice no causa síntomas inmediatos, observables
El polvo que lo hace toser y que hace que su nariz se sienta tapada es el polvo más grande que se queda atrapado en su nariz y garganta

## Slide 40: ¿Cómo Puede Saber que Está a Salvo Cuando no Puede Ver el Polvo? (pt. I)
Muestra recolectada en el “zona de respiración”
El trabajador lleva la bomba de demostración
Muestra de aire personal
Medido durante un turno completo
Foto por CSU
Mide la cantidad de polvo de sílice en el aire
Trabajador con dispositivo llamado “ciclón”

## Slide 41: ¿Por Qué Debe Importarme si Respiro Polvo de Sílice Cristalina Invisible?
Los efectos de la sílice sobre la salud se desarrollan lentamente en el tiempo
¿Qué quiere estar haciendo dentro de 10-30 años?
By DefeatDespair (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
By Mike Cline (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Hombre con su nieto
Hombre pescando con mosca en un río

## Slide 42: Efectos de la sílice sobre la salud
Enfermedad pulmonar
  Silicosis
  Cáncer de pulmón
  Mayor riesgo de tuberculosis (TB)
  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Otras Enfermedades
  Enfermedad renal
  Efectos sobre el sistema inmunológico
    Artritis reumatoide
    Lupus
    Esclerodermia

## Slide 43: ¿Qué es la Silicosis?
YouTube Video: Silica Exposure
By: WorkSafeBC
WorkSafeBC "Silica Exposure" YouTube Video

## Slide 44: La Silicosis Disminuye el Oxígeno en la Sangre
Notes: Replace with silicosis path slide

## Slide 45: Los Niveles Bajos de Oxígeno Causan Falta de Aliento con la Actividad Física
Foto por National Jewish Health
Foto de Wikimedia Commons
45
Puede requerir el uso de oxígeno
Hombre con falta de aliento
Hombre con cánula nasal de oxígeno
Notes: 45
45

## Slide 46: Aumento del Riesgo de Tuberculosis
YouTube video: Tuberculosis (TB) Transmission and Pathogenesis Video
By: Centers for Disease Control
CDC "Tuberculosis (TB) Transmission and Pathogenesis" www.youtube.com/watch?v=NT-HNQWJjek

## Slide 47: La Sílice Causa Algunas de las Mismas Enfermedades Pulmonares Causadas por Fumar
Cáncer de Pulmón
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
Fumador tosiendo

## Slide 48: Concurso de Preguntas #6
El polvo de sílice que es lo suficientemente pequeño como para entrar en lo más profundo de sus pulmones (polvo de sílice respirable) es demasiado pequeño para poder verlo (invisible).
Verdadero
Falso

## Slide 49: Concurso de Preguntas #7
La silicosis es una enfermedad pulmonar que se desarrolla lentamente a lo largo de los años debido al polvo de sílice respirable invisible que penetra profundamente en los pulmones, lo que hace que sea cada vez más difícil respirar.
Verdadero
Falso

## Slide 50: Concurso de Preguntas #8
Además de la silicosis, otros efectos de la sílice en la salud incluyen:
1. Mayor riesgo de tuberculosis
2. Cáncer de pulmón
3. Problemas renales
4. Todas las anteriores

## Slide 51: ¿Cuánta Sílice es Demasiada?
Límite Permisible de Exposición establecido por OSHA (PEL – Por sus siglas en Inglés)
50μg de sílice cristalina respirable por metro cúbico (m3) de aire durante un promedio de 8 horas

## Slide 52: PEL de la Sílice (50μg/m3)
50μg = Un grano de arena
El tanque de gasolina promedio para autos tiene 16-17 galones
50μg/m3 =
1/15 de grano de arena en el tanque de gasolina de un auto

## Slide 53: Máxima Exposición Diaria de Sílice: Espinillas en la Nariz del Dime
500 microgramos de polvo junto a una moneda de 10 centavos
500 microgramos
PEL de la Sílice: 50 µg/m3
Cantidad promedio de aire respirado en 8 horas: 10 m3
Máximo Diario: 500 µg
Polvo visto con un micrógrafo electrónico

## Slide 54: Formas de Mantener el Polvo de Sílice Fuera del Aire
Más efectiva
Menos efectiva
La “jerarquía de controles”
Notes: In the last slide, we included a bullet on “how can I protect myself” – so before we move on, I want to talk for just a minute about the Hierarchy of Controls, which is just a fancy way of saying which control mechanisms work best, and which ones don’t work as well [read slide]. Give examples of each control; eg: elimination means to get rid of the process; substitution means to use a different, safer product in place of a hazardous one (eg: water instead of solvents), engineering controls are controls put in place that change the work environment or the job itself, such as a fume hood; administrative controls are controls such as rotating tasks between workers to minimize exposure; and PPE is personal protective equipment that you can don while performing hazardous tasks if there aren’t any other types of controls feasible – worst case scenario.

## Slide 55: Formas de Mantener el Polvo de Sílice Fuera del Aire #1
Uso de materiales que no contengan sílice
  Roca
  Concreto
  Materiales de chorreo abrasivo
X
OSHA Fact Sheet: Protecting Workers from the Hazards of ​Abrasive Blasting Materials, DSG FS-3697 11/2013 ​
Hombres trabajando en una nube de polvo

## Slide 56: ¿Cómo Saber si un Producto Contiene Sílice?
ACTIVIDAD:
Etiqueta del Producto y Hoja de Datos de Seguridad
Sección “Composición” de la hoja de datos de seguridad

## Slide 57: Hoja de Datos de Seguridad (SDS – Por sus siglas en Inglés): Fichas de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS – Por sus siglas en Inglés) con secciones estandarizadas
Identificación
Identificación de peligros
Composición
Medidas de primeros auxilios
Medidas para combatir incendios
Medidas en caso de derrame accidental
Manipulación y almacenamiento
Controles de Exposición/PPE
Propiedades físicas y químicas
Estabilidad y reactividad
Información toxicológica
Información ecológica
Consideraciones para su desecho
Información de transporte
Información de regulaciones
Otra información
Notes: In addition to labels on the container, haz com also requires employers to have safety data sheets, or SDS, which were formerly called MSDS, available. The difference between SDS and MSDS is that SDS are now standardized, unlike MSDS, which had different sections depending on the manufacturer. The items listed on this slide are the 16 standardized sections of an SDS. I think that a lot of people had a hard time reading MSDS because each one was a little different and each manufacturer presented information differently. Now that the sections are standardized I think they are a little easier to follow. And for you all, sections 2 (hazard ID), 7 (handling and storage), 8 (exposure controls/PPE), and 11 (toxicological information) will be very helpful.

## Slide 58: Ejemplo de Etiqueta de Producto
Photo courtesy of Colorado State University
Etiqueta de producto con contenido de sílice
Notes: This is a photograph of a bag of sand that contains silica.

## Slide 59: Concurso de Preguntas #9
Puede comprobar si un producto que va a utilizar contiene sílice leyendo la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad (SDS).
Verdadero
Falso

## Slide 60: Formas de Mantener el Polvo de Sílice Fuera del Aire #2
Fuente: OSHA, OSHA Fact Sheet: Controlling Silica Exposures in Construction While Operating Handheld Masonry Saws. DSG FS 3627 2/2013
Manténgalo mojado con agua
X
Corte de bloque de mampostería sin controles de ingeniería
Corte de bloque de mampostería con controles de ingeniería

## Slide 61: Agua = Métodos Mojados
Rocíe agua en el punto de operación
Punto de operación: donde la herramienta está en el material
    Cuando corte con una sierra, rocíe agua sobre la cuchilla donde está cortando el bloque de mampostería
Punto de operación
Sierra de mampostería con métodos de agua incorporados

## Slide 62: Concurso de Preguntas #10
Los métodos mojados se tratan de aplicar una corriente de agua cuando se está cortando. Esto se hace mejor utilizando un sistema de alimentación continua de agua que se ha incorporado al equipo.
Verdadero
Falso

## Slide 63: Formas de Mantener el Polvo de Sílice Fuera del Aire #3
Foto por Haselden Construction
Fuente: NIOSH: link/ grinders.html. Accesses 2-27-2017
Aspírelo con una aspiradora Shop Vac con filtro HEPA
Trabajador cortando sin controles de ingeniería
Trabajador corta concreto con controles de ingeniería

## Slide 64: Formas de Mantener el Polvo de Sílice Fuera del Aire #4
Foto por Haselden Construction
Utilice una cubierta
X
Trabajador corta bloque de mampostería sin controles de ingeniería
Trabajador fresando concreto con controles de ingeniería

## Slide 65: Formas de Mantener el Polvo de Sílice Fuera de su Aire #1
Fuente: OSHA. link/ hurricane/heavy-equip.html. Accesses 2-27-2017
Fuente: OSHA: Guía de Cumplimiento para Pequeñas Empresas para la Sílice Cristalina Respirable
en la Construcción. OSHA 3902-11 2016
Utilice cabinas cerradas
- Mantenga las ventanas cerradas
- Mantenga las cabinas limpias – limpieza en mojado/o aspire con HEPA
Equipo sin controles de ingeniería
Equipo con controles de ingeniería

## Slide 66: Formas de Mantener el Polvo de Sílice Fuera de su Aire #2
Fuente: OSHA: Guía de Cumplimiento para Pequeñas Empresas para la Sílice Cristalina Respirable en la Construcción. OSHA 3902-11 2016
Fuente: OSHA: Fact Sheet: Controlling Silica Exposures in Construction While Doing Tuckpointing/Mortar Removal, DSG FS 3632
Use Protección Respiratoria
Trabajador cortando sin controles de ingeniería
Trabajador cortando con controles de ingeniería

## Slide 67: Concurso de Preguntas #11
¿Cuáles de los siguientes controles pueden reducir el polvo de sílice en el aire?
1. Cortar mojado
2. Cubiertas y sistemas de recolección de polvo HEPA
3. Equipos en buenas condiciones de trabajo
4. Todas las anteriores

## Slide 68: Controles de Sílice en los Compuestos de Juntas de Pared
- Compuesto de juntas sin sílice
  Revise el SDS
- Utilice el método de esponja húmeda
- Utilice una lijadora con un sistema de recolección de polvo
- Utilice el método del “pole”
  Lo mantiene más lejos del punto de generación de polvo
Foto cortesía de Haselden Construction
Trabajador puliendo junta de panel de yeso con controles de ingeniería

## Slide 69: El Polvo de Sílice Puede Entrar en el Aire Cuando Limpia
Formas de limpiar el polvo seco
  Limpiar en mojado
  Aspiradora HEPA
  Utilice material para barrer el piso
Cuando utilice agua – limpie antes que el lodo se seque
NO utilice
  Aire comprimido
  Barrido en seco
  Cepillado en seco
  Arena para gatos
Foto por Haselden Construction
Trabajador barriendo el polvo con material para barrer el piso

## Slide 70: Concurso de Preguntas #12
¿Cuándo se debe usar aire comprimido para limpiar el polvo que podría contener sílice?
1. Cuando nadie está viendo
2. Para limpiar una pieza antes de trabajar en ella
3. Para limpiar la ropa que se quita al final del día
4. Nunca

## Slide 71: No se Lleve la Sílice a Casa con Usted
Deseche la ropa desechable o cámbiese de ropa en el trabajo
Estacione su auto lejos del sitio
Cubra el asiento y la alfombra de su auto
Foto por National Jewish Health
Cabina de un camión

## Slide 72: ¿Es necesario medir la sílice?
1. ¿Está utilizando las herramientas y equipos enumerados en la Tabla 1?
  16 piezas de equipos y controles
2. ¿Las está usando bajo las condiciones descritas en la Tabla 1?
3. ¿Se aplican todas las medidas de control, prácticas de trabajo y protección respiratoria? —
- Si la respuesta es Sí a las 3 preguntas – su exposición a la sílice no tiene que ser medida
Foto por CSU
La información completa está en su folleto de la Tabla 1
Trabajador con dispositivo llamado “ciclón”

## Slide 73: ¿Cuál es el Equipo en la Tabla 1 (I)?
Sierras
  Sierras estacionarias de mampostería
  Sierras mecánicas de mano
    Para cortar tablas de fibra-cemento
      Diámetro de la hojilla < 8”
    Cualquiera otra sierra para cualquier otro propósito
  Sierras de empuje
  Sierras que se conducen
  Sierras montadas en plataformas

## Slide 74: Tabla 1 Ejemplo de Equipo (I)
Sierra Estacionaria de Mampostería, Sierra Mecánica de Mano, Sierras de Empuje con Sistema de Suministro de Agua
Source: OSHA: Small entity Compliance Guide for the Respirable Crystalline
Silica Standard for Construction. OSHA 3902-11 2016
Sierra estacionaria de mampostería con sistema de suministro de agua
Sierra mecánica de mano con sistema de suministro de agua
Sierra de empuje con sistema de suministro de agua

## Slide 75: Tabla 1 Ejemplo de Equipo (II)
Sierra Mecánica de Mano con Sistema de Recolección de Polvo
Source: OSHA: Small entity Compliance Guide for the Respirable Crystalline
Silica Standard for Construction. OSHA 3902-11 2016
Sierras que se Conducen con Sistema de Agua Integrado
Sierra mecánica de mano con sistema de recolección de polvo
Sierra que se conduce con sistema de agua integrado

## Slide 76: ¿Cuál es el Equipo en la Tabla 1 (II)?
Taladros
  Taladros montados en plataformas
  Taladros de mano y montados en soportes
    Incluye taladros de impacto y de martillo rotativo
  Plataformas de perforación de tacos para hormigón
  Plataformas de perforación montadas en vehículos para roca y hormigón

## Slide 77: Tabla 1 Ejemplo de Equipo (III)
Taladro montado en soporte con Sistema de Suministro de Agua, Martillo Rotatorio con Cubierta y Sistema de Recolección de Polvo
Source: OSHA: Small entity Compliance Guide for the Respirable Crystalline
Silica Standard for Construction. OSHA 3902-11 2016
Taladro montado en plataforma
Martillo rotatorio con cubierta y sistema de recolección de polvo

## Slide 78: ¿Cuál es el Equipo en la Tabla 1 (III)?
Amoladoras
  Amoladores de mano
    Para la eliminación de mortero (tuckpointing)
    Para usos distintos a la eliminación de mortero
  Amoladoras de piso
Notes: Tuckpointing: removing and replacing mortar between stone, brick, block, and other masonry building materials

## Slide 79: Tabla 1 Ejemplo de Equipo (IV)
Picadora de Mano con Cubierta y Sistema de Recolección de Polvo
Fuente: OSHA: Guía de Cumplimiento para Pequeñas Empresas para la Sílice Cristalina Respirable en la Construcción. OSHA 3902-11 2016
“Tuckpointing”
Siempre requiere protección respiratoria
Esmeril de mano con controles de ingeniería

## Slide 80: ¿Cuál es el Equipo en la Tabla 1 (IV)?
Fresadoras
  Fresadoras para ser conducidas
  Pequeñas fresadoras accionables
    Menos de medio carril
Fresadora de Empuje con Sistema de Recolección de Polvo
Fuente OSHA: Small entity Compliance Guide for the Respirable Crystalline
Silica Standard for Construction. OSHA 3902-11 2016
Fresadora con sistema de recolección de polvo

## Slide 81: ¿Cuál es el Equipo en la Tabla 1 (V)?
Martillo Neumático con Sistema de Suministro de Agua
Fuente: OSHA: OSHA Hoja de Información. Controlando la Exposición a la Sílice Cuando se Operan los Martillos Neumáticos (2/2013)
Martillos neumáticos y herramientas manuales de astillado
Martillo neumático con sistema de suministro de agua

## Slide 82: ¿Cuál es el Equipo en la Tabla 1 (VI)?
Fresadoras accionables grandes
  Medio carril y más grande
Máquinas de trituración
Equipos pesados y vehículos utilitarios
  Utilizados para desgastar o fracturar materiales que contienen sílice
  O utilizados durante las actividades de demolición que implican materiales que contienen sílice

## Slide 83: ¿Cuál es el Equipo en la Tabla 1 (VII)?
Equipos pesados y vehículos utilitarios
  Usados para nivelar y excavar
  No incluye demoler, abrasión, o la fractura de los materiales que contienen sílice

## Slide 84: Tabla 1 Ejemplo de Equipo (V)
Excavadora con Cabina Cerrada
Fuente: OSHA: Guía de Cumplimiento para Pequeñas Empresas para la Sílice Cristalina Respirable en la Construcción. OSHA 3902-11 2016
Equipo con controles de ingeniería

## Slide 85: ¿Qué pasa si no está siguiendo la Tabla 1?
Si está utilizando el equipo de la Tabla 1 pero no utiliza los controles especificados O
Si utiliza equipos que no están enumerados en la Tabla 1
Entonces
  Necesita determinar cuáles controles de polvo va a utilizar
Y
  Se deben medir los niveles de sílice en el aire
O
  Hay datos publicados sobre el nivel

## Slide 86: Ejemplos de Tareas y Equipos que no están en la Tabla 1
Foto cortesía de Patty Jeffries
Foto cortesía de Patty Jeffries
Trabajador desechando material con sílice en una tolva
Trabajador aplicando hormigón proyectado

## Slide 87: Formas de Mantener el Polvo de Sílice Fuera del Aire (II)
Más efectiva
Menos efectiva
La “jerarquía de controles”
Notes: In the last slide, we included a bullet on “how can I protect myself” – so before we move on, I want to talk for just a minute about the Hierarchy of Controls, which is just a fancy way of saying which control mechanisms work best, and which ones don’t work as well [read slide]. Give examples of each control; eg: elimination means to get rid of the process; substitution means to use a different, safer product in place of a hazardous one (eg: water instead of solvents), engineering controls are controls put in place that change the work environment or the job itself, such as a fume hood; administrative controls are controls such as rotating tasks between workers to minimize exposure; and PPE is personal protective equipment that you can don while performing hazardous tasks if there aren’t any other types of controls feasible – worst case scenario.

## Slide 88: Controles de Ingeniería para Mantener el Polvo de Sílice Fuera del Aire
Fotos por Haselden Construction
Agua
Aspiradora con filtro HEPA
Cubierta
Corte de bloque de mampostería con controles de ingeniería
Trabajador cortando concreto con controles de ingeniería
Trabajador fresando concreto con controles de ingeniería

## Slide 89: Controles de Ingeniería
Fresando utilizando una aspiradora con recolector de polvo
Fresando sin los controles de ingeniería
Trabajador operando esmeril sin controles de ingeniería
Trabajador operando esmeril con controles de ingeniería

## Slide 90: Controles de Ingeniería (cont.)
Utilizando el martillo neumático con atomizador para controlar el polvo
Utilizando el martillo neumático sin los controles de ingeniería
Trabajador operando martillo neumático sin controles de ingeniería
Trabajador operando martillo neumático con controles de ingeniería

## Slide 91: Controles de Prácticas de Trabajo para Mantener el Polvo de Sílice Fuera del Aire
Fotos por Patty Jeffries
No trabaje con alguien que produzca polvo de sílice
Encierre su área de trabajo con láminas de plástico
Corte y triture los materiales que contienen sílice al aire libre cuando sea posible
Mantenga el equipo en buenas condiciones de trabajo
Utilice el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante
Trabajadores en andamio sobre la aplicación de hormigón proyectado

## Slide 92: Concurso de Preguntas #13
Para cualquier tarea dada, los niveles de polvo serán más altos si se realiza adentro que si se realiza afuera
Verdadero
Falso

## Slide 93: Respiradores para Mantener el Polvo de Sílice Fuera del Aire
Respirador con Filtro Facial
Respirador Purificador de Aire semi-facial Elastomérico
Respirador Purificador de Aire
Respirador Purificador de Aire de Cara Completa
Elastomérico

## Slide 94: Respiradores con Factor de Protección Asignado de 10
APR 10
Si es probado para la medida
N95/P100
½ Cara
  Elastomérico
  Purificación del aire
  Filtro HEPA para sílice
  Otros filtros
    Vapor orgánico
    Niebla ácida
Fotos por National Jewish Health
Respirador semifacial desechable
Respirador semifacial elastomérico
Varios filtros de respirador

## Slide 95: Respiradores: Factor de Protección Asignado ≥25
APR 25 (o mayor)
Respirador Purificador de Aire (PAPR por sus siglas en Inglés)
  APF 25
  Medida holgada
Pieza de la cara completa
  APF 50
  Debe ser probado para la medida
Respirador purificador de aire( PAPR)
Respirador de cara completa elastomérico

## Slide 96: ¿Pueden estos Proporcionar Protección?
Fotos por National Jewish Health
Trabajador usando respirador con máscara con elástica
Trabajador usando pañuelo

## Slide 97: ACTIVIDAD: Demostración del Respirador
Fotos por National Jewish Health
Respirador semifacial desechable
Trabajador usando respirador semifacial desechable
Respirador semifacial elastomérico

## Slide 98: Requisitos de la Protección Respiratoria
Alta médica
Prueba de ajuste anual
Entrenamiento anual
  Uso apropiado del respirador
  Limpieza
  Mantenimiento
  Almacenamiento
Debe estar bien afeitado
Plan por escrito y mantenimiento
de registros
Foto de OSHA
Técnico realizando prueba de medida cuantitativa
Tamaño de partículas inhalables en comparación con un cabello humano
Notes: If respirator use is the only exposure control option, it is important to recognize that the wearer must be medically fit to wear a respirator first and foremost. Additionally, the employer must provide the employee with a respirator appropriate for the exposure, an annual fit test, and training on respirator use along with proper methods for storing, cleaning, and maintaining the respirator. For employers it is vital that all records and the written plan are maintained for compliance with the OSHA standard.

## Slide 99: Los respiradores sólo son efectivos si se usan, almacenan y mantienen adecuadamente
Siga las instrucciones del fabricante
Revise el filtro del respirador antes de cada uso
    Revisar el cierre hermético
    El cierre hermético requiere un acara afeitada
Limpie el respirador después de cada uso
Almacene adecuadamente su respirador
  Evite condiciones que podrían dañarlo (por ejemplo, calor, luz, humedad, etc.)
  Guárdelo en una bolsa con una etiqueta con su nombre
Sepa cuando cambiar el cartucho del respirador

## Slide 100: Concurso de Preguntas #14
¿Cuál es la mejor forma de prevenir la exposición a la sílice?
1. Usar un respirador
2. Controles de ingeniería
3. Usar productos que no contengan sílice
4. Práctica de controles laborales

## Slide 101: Concurso de Preguntas #16
El uso apropiado de un respirador incluye cuál de los siguientes:
1. Una cara afeitada
2. Prueba de ajuste una sola vez
3. Colgarlo al sol para secarlo después de usarlo
4. Cambiar el cartucho una vez al año

## Slide 102: Concurso de Preguntas #16
Un pañuelo y una máscara sujetada con elásticas protegen sus pulmones de la sílice invisible.
Verdadero
Falso

## Slide 103: ACTIVIDAD: Demostración de Muestra
Foto por CSU
Trabajador con dispositivo llamado “ciclón”

## Slide 104: Los niveles de sílice en el aire se miden con un recolector durante un turno de 8 horas
Ciclón
Bomba
La bomba de demostración se sujeta al pantalón
El tubo se une desde la bomba a un dispositivo llamado ciclón
  Captura partículas de sílice que no puede ver en un filtro
  El filtro se envía a un laboratorio para calcular el nivel de sílice
¿Es la cantidad menor que el:
  PEL (50μg/m3)?
  Nivel de acción (25μg/m3)?
Foto por CSU
Trabajador con dispositivo llamado “ciclón”

## Slide 105: ¿Qué pasa si está por encima del nivel de acción?
Revise sus controles de exposición
  ¿Están funcionando como deberían?
  ¿Se necesitan controles adicionales?
Mida los niveles otra vez

## Slide 106: ¿Qué pasa si está por encima del PEL?
Compruebe los controles de exposición
  ¿Están funcionando de la manera que deberían?
  ¿Se necesitan controles adicionales?
Se necesita protección respiratoria
Vigilancia médica
  Si se utiliza la protección respiratoria 30 o más días al año
Mida los niveles otra vez

## Slide 107: ACTIVIDAD: ¿Que haría usted si los compañeros de trabajo o subcontratistas no están utilizando los controles de exposición a la sílice?
Fuente: OSHA: Controlando la Exposición a la Sílice en al Construcción
Trabajador opera fresadora sin controles

## Slide 108: Escenario 1
Varios compañeros de trabajo o subcontratistas no están utilizando los controles de exposición a la sílice ni la protección respiratoria requerida
Ellos están tratando de terminar el trabajo más rápido
Notes: Following SOPs; leading safety meetings; involvement in workplace inspections; reporting hazards; recommending controls; following safe work practices; demonstrate safe behaviors

## Slide 109: Preguntas sobre este Escenario
¿Cómo se acercaría a estos empleados para decirles que protejan su salud?
¿Qué reportaría a su supervisor?
¿Qué le sugeriría a la administración?

## Slide 110: ACTIVIDAD: ¿Qué haría si se sintiera en peligro en el trabajo?
Fuente: OSHA: Controlando la Exposición a la Sílice en la Construcción. OSHA 3362-05 2009
Trabajador opera martillo neumático sin controles

## Slide 111: Escenario 2
Usted está taladrando concreto y hay una nube de polvo visible alrededor de usted
Usted le pregunta a su supervisor sobre el uso de un método húmedo para reducir la nube de polvo o por lo menos un respirador para que no respire el polvo
Su supervisor le dijo que no tiene tiempo ni dinero y que debe continuar haciendo su trabajo a tiempo

## Slide 112: Pregunta sobre el Escenario
¿Trabajaría bajo esas condiciones?
¿Qué haría?

## Slide 113: Reportando a OSHA
Bajo la Ley OSH los empleados tienen el derecho:
  A un lugar de trabajo seguro
  A presentar una queja ante OSHA si creen que su empleador no está siguiendo los requisitos de seguridad y salud de OSHA
  A que se mantenga su confidencialidad

## Slide 114: Reportando a OSHA (pt. II)
OSHA
  Le informará al empleado sobre las acciones tomadas con respecto a su queja
  Proporcionará una revisión informal de cualquier decisión de no hacer una inspección, si se solicita

## Slide 115: OSHA Provee Protección para Reportar
La Sección 11(c) de la Ley OSH y más de 20 estatutos protegen a los empleados que reporten violaciones
Se le debe permitir a los empleados ejercer sus derechos incluyendo reportar lesiones, reportar violaciones y participar en actividades de salud y seguridad
Los empleadores tienen prohibido discriminar a los empleados por ejercer sus derechos bajo OSHA

## Slide 116: Concurso de Preguntas #17
¿Cuál de los siguientes no es un derecho bajo el Programa de Protección del Informante?
Usted puede reportar violaciones
Usted puede participar en actividades de salud y seguridad
Usted puede reportar lesiones
Su empleador puede reemplazarlo hasta que el riesgo haya sido corregido

## Slide 117: Prueba Posterior
Utilizará el contador para responder a las 15 preguntas siguientes
Serán calificados como un grupo, no individualmente
Responda cada pregunta
  El botón verde se iluminará cuando su respuesta sea registrada
  Si usted no sabe la respuesta, dé su mejor conjetura
Proporcione una respuesta a cada pregunta

## Slide 118: Prueba Posterior #1
Granito y otros tipos de rocas
Concreto
Algunos compuestos de juntas de pared seca
Todas las anteriores
1) ¿En cuál de los siguientes está la sílice?

## Slide 119: Prueba Posterior #2
Cortar
Moler
Acabado de paredes secas
Todas las anteriores
2) ¿Cuál de las siguientes actividades crea grandes cantidades de polvo de sílice visible e invisible?

## Slide 120: Prueba Posterior #3
3) El polvo de sílice que es lo suficientemente pequeño como para entrar en lo más profundo de sus pulmones (polvo de sílice respirable) es demasiado pequeño para verlo (invisible).
Verdadero
Falso

## Slide 121: Prueba Posterior #4
4) Usted puede tener la misma cantidad de exposición al polvo de sílice invisible, o incluso más, por las actividades que otra persona está haciendo cerca de usted - al lado de usted, por encima de usted, o por debajo de usted.
Verdadero
Falso

## Slide 122: Prueba Posterior #5
5) La silicosis es una enfermedad pulmonar que se desarrolla lentamente a lo largo de los años debido al polvo de sílice respirable invisible que penetra profundamente en los pulmones, lo que hace que sea cada vez más difícil respirar.
Verdadero
Falso

## Slide 123: Prueba Posterior #6
6) ¿Cuáles de los siguientes controles pueden reducir el polvo de sílice en el aire?
1. Cortar mojado
2. Cubiertas y sistemas de recolección de polvo HEPA
3. Equipos en buenas condiciones de trabajo
4. Todas las anteriores

## Slide 124: Prueba Posterior #7
7) Un respirador (máscara) necesita tener un sello hermético en su cara para mantener el polvo fuera de sus pulmones.
Verdadero
Falso

## Slide 125: Prueba Posterior #8
8) Puede comprobar si un producto que va a utilizar contiene sílice leyendo la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad (SDS).
Verdadero
Falso

## Slide 126: Prueba Posterior #9
9) Los métodos húmedos se utilizan cuando una corriente de agua se aplica a la superficie cuando se está cortando. Esto se hace mejor utilizando un sistema de alimentación continua de agua que se ha incorporado al equipo.
Verdadero
Falso

## Slide 127: Prueba Posterior #10
10) Un pañuelo y una máscara con elástica protegen sus pulmones de la sílice invisible.
Verdadero
Falso

## Slide 128: Prueba Posterior #11
11) Bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional usted tiene derecho a:
1. Dos pausas de diez minutos y una pausa para el almuerzo
2. Un lugar de trabajo seguro
3. Pago por tiempo extra
4. Dos semanas de vacaciones

## Slide 129: Prueba Posterior #12
12) La Tabla 1 de OSHA requiere el uso de respiradores APF 25 cuando se hace fileteado manual de los ladrillos durante más de 4 horas al día. ¿Cuáles de los siguientes son respiradores de al menos APF 25?:
A
B
C
D
Respirador semifacial desechable (N95)
Respirador semifacial elastomérico
Respirador semifacial elastomérico
Respirador semifacial elastomérico
Respirador de cara completa elastomérico
Respirador purificador de aire( PAPR)
Respirador purificador de aire( PAPR)
Respirador de cara completa elastomérico

## Slide 130: Prueba Posterior #13
13) ¿Cuándo se debe usar aire comprimido para limpiar el polvo que podría contener sílice?
1. Cuando nadie está viendo
2. Para limpiar una pieza antes de trabajar en ella
3. Para limpiar la ropa que se quita al final del día
4. Nunca

## Slide 131: Prueba Posterior #14
Verdadero
Falso
14) Si el polvo de sílice que se genera es visible, probablemente significa que el nivel de polvo de sílice invisible es demasiado alto:

## Slide 132: Prueba Posterior #15
15) Para cualquier tarea dada, los niveles de polvo serán más altos si se realiza adentro que si se realiza afuera
Verdadero
Falso